Specifikace tiskových zařízení

| TYP 1 / A4 monochromatická tiskárna |
| --- |
| popis parametru | minimální požadavek |
| Technologie tisku a typ zařízení | černobílá laserová A4 monochromatická tiskárna |
| Rychlost tisku | min. 32 černobílých stran A4 / min. |
| Rozlišení tisku | min. 1200 x 1200 dpi |
| Tisk první stránky | max. do 7 vteřin |
| Maximální měsíční zatížení | min. až 45.000 stran |
| Tiskové jazyky | PCL5, PCL6, Postscript3 |
| Oboustranný tisk | automatický duplex / duplexní jednotka |
| Zásobníku papíru | min. 250 listů |
| Prioritní zásobník papíru | Ano |
| Výstupní zásobník | min. 150 listů |
| Podporované formáty papíru | A6 – A4 (zásobník i prioritní podavač) |
| Podporovaná hmotnost papíru | min. 60 až 170 g/m² |
| Přídavný podavač | možnost rozšíření min. o 1 podavač s kapacitou 500 listů |
| Kapacita tonerové kazety | min. 5000 stran při 5% pokrytí dle standardu ISO/IEC 19752 |
| Typ tonerové kazety | all-in-one, tonerová kazeta typu vše v jednom, tzn. tonerový zásobník, včetně optického válce (jednotky) a odpadníku v jednom kuse |
| Rozhraní a připojení | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-T |
| Správa tiskového zařízení | přes webové rozhraní |
| Podpora operačních systémů | Windows Vista, 7, 8, 10 (vše v 32 i 64 bit verzi), Linux, Unix |

| TYP 2 / A4 monochromatické multifunkční zařízení |  |
| --- | --- |
| popis parametru | minimální požadavek |  |
| Technologie tisku a typ zařízení | černobílá laserová A4 monochromatická multifunkce |  |
| Rychlost tisku | min. 32 černobílých stran A4 / min. |  |
| Rozlišení tisku | min. 1200 x 1200 dpi |  |
| Tisk první stránky | max. do 7 vteřin |  |
| Maximální měsíční zatížení | min. až 45.000 stran |  |
| Tiskové jazyky | PCL5, PCL6, Postscript3, PDF |  |
| Oboustranný tisk | automatický duplex / duplexní jednotka |  |
| Automatický podavač (ADF) | podavač s kapacitou min. 50 listů a rychlostí skenování min. 20 obrazů / min. |  |
| Skenování do | klient - počítač, e-mail, SMB |  |
| Zásobníku papíru | min. 250 listů |  |
| Prioritní zásobník papíru | ano |  |
| Výstupní zásobník | min. 150 listů |  |
| Podporované formáty papíru | A6 – A4 (zásobník i prioritní podavač) |  |
| Podporovaná hmotnost papíru | min. 60 až 170 g/m² |  |
| Přídavný podavač | možnost rozšíření min. o 1 podavač s kapacitou 500 listů |  |
| Kapacita tonerové kazety | min. 5000 stran při 5% pokrytí dle standardu ISO/IEC 19752 |  |
| Typ tonerové kazety | all-in-one, tonerová kazeta typu vše v jednom, tzn. tonerový zásobník, včetně optického válce (jednotky) a odpadníku v jednom kuse |  |
| Rozhraní a připojení | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-T |  |
| Správa tiskového zařízení | přes webové rozhraní |  |
| Podpora operačních systémů | Windows Vista, 7, 8, 10 (vše v 32 i 64 bit verzi), Linux, Unix |  |
| TYP 3 / A4 barevné multifunkční zařízení |  |
| popis parametru | minimální požadavek |  |
| Technologie tisku a typ zařízení | barevná laserová A4 multifunkce |  |
| Rychlost tisku černobíle | min. 26 stran / min. |  |
| Rychlost tisku barevně | min. 26 stran / min. |  |
| Rozlišení tisku | min. 600 x 600 dpi |  |
| Tisk první stránky z režimu připraven | max. do 10 vteřin / černobíle i barevně |  |
| Maximální měsíční zatížení | min. až 45000 stran |  |
| Tiskové jazyky | PCL5, PCL6, Postscript3, PDF |  |
| Oboustranný tisk | automatický duplex / duplexní jednotka |  |
| Automatický podavač (DADF) | jednoprůchodový oboustranný podavač s kapacitou min. 50 listů |  |
| Skenování do | klient - počítač, e-mail, USB, SMB |  |
| Zásobníku papíru | min. 250 listů |  |
| Prioritní zásobník papíru | ano |  |
| Výstupní zásobník | min. 150 listů |  |
| Podporované formáty papíru | A6 – A4 (zásobník i prioritní podavač) |  |
| Podporovaná hmotnost papíru | min. 60 až 200 g/m² |  |
| Přídavný podavač | možnost rozšíření min. o 1 podavač s kapacitou 500 listů |  |
| Kapacita černé tonerové kazety | min. 6000 stran při 5% pokrytí dle standardu ISO/IEC 19752 |  |
| Kapacita barevných tonerový kazet | min. 5000 stran při 5% pokrytí dle standardu ISO/IEC 19752 |  |
| Typ tonerové kazety | all-in-one, tonerová kazeta typu vše v jednom, tzn. tonerový zásobník včetně optického válce |  |
| Rozhraní a připojení | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-T |  |
| Správa tiskového zařízení | přes webové rozhraní |  |
| Podpora operačních systémů | Windows Vista, 7, 8, 10 (vše v 32 i 64 bit verzi), Linux, Unix |  |