Část č. 1  - Automatická tiskárna kazet

| Název | Automatická tiskárna kazet | Oddělení | Patologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 670 248 |

Technická specifikace

- plně automatizovaná tiskárna (na vstupu i výstupu) pro přímý potisk histologických kazet

- princip přenosu - inkoustová náplň, laser atd. (nikoli však princip přenosu přes pásku)

- vysoké rozlišení tisku min. 300 DPI pro spolehlivost čárových kódů

- rychlost tisku min. 10 kazet za minutu

- potisk písmeny, číslicemi, čárovými kódy (1-D a 2-D), logy, symboly atd. – potisk na vyžádání nebo

dávkový tisk

- kompatibilita histologických kazet -  pro jakékoliv standardní histologické kazety dle volby uživatele,

formát tisku – kazety 35 - 45°, kazety s víčkem i bez víčka

- černobílý tisk

- chemicky a mechanicky odolný tisk

- zásobníky na kazety – kapacitně min. na 150 kazet

- podavač kazet s před-plněnými zásobníky

- jednoduchá a intuitivní obsluha

- možnost propojení s LIS

- ekonomický chod a minimální roční náklady na provoz zařízení (inkoustové náplně apod.)

- spolehlivost systému a jeho malá chybovost, více instalovaných systémů po ČR

- minimální hlučnost a zápach při provozu

- součástí dodávky dále:

- PC s operačním systémem (Windows), originální a přehledný software pro plnou funkci přístroje, ovládání v českém jazyce, skener čárových kódů, klávesnice, myš a další příslušenství

- v rámci první dodávky plná náplň pro prvotní spuštění a provoz