Část č. 4  - Medicínský zobrazovací systém na operační sály

| Název | Medicínský zobrazovací systém na operační sály | Oddělení | Centrální operační sály |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 3 |  | Předpokládaná cena celkem | 711 570 |

Technická specifikace

- medicínský počítačový systém včetně obrazovky pro použití na operačním sále, určený pro montáž do modulárního nástěnného panelu

- zdravotnický prostředek dle 93/42/EHS

- možnost zobrazení pacientských údajů i obrázků z PACS a jejich úprava

- určení pro použití v nepřetržitém režimu 24 hodin / 7 dní v týdnu

- pasivní chlazení

- bezpečnostní sklo s antireflexní úpravou

- Počítač:

- procesor min. Intel® Core™ i5, min. 8 GB RAM,

- paměť SSD min. 120 GB,

- min. 2x LAN 10/100/1000 MBit, min. 2x USB-3.0, 2x USB 2.0

- integrovaný konektor pro vyrovnání poteciálu,

- interní napájecí zdroj 100-240VAC-

- OS Windows 7

- Obrazovka:

- Min. 32"-obrazovka

- rozlišení min. 1920 x 1080 pixelů

- svítivost min. 300 cd/m², kontrast min. 1300:1, pozorovací úhly min. 178°/178°, poměr stran 16:9,

- automatická eliminace kolísání

- vstupy min. 2x DVI, 1x VGA

- multi-picture

- bezpečnostní a voděodolná obrazovka (IP 65 a vyšší)

- splňuje požadavky podle evropských směrnic 2006/95/EC nebo 93/42/EEC ve shodě se standardy: DIN EN 60601

- propojení s PACS zadavatele pomocí DICOM rozhraní

- přídavná voděodolná klávesnice a touchpad pevně uchycené ke zdi nebo monitoru

- součástí dodávky je instalace do modulárního nástěnného panelu