Část č. 8  - Laserový rehabilitační přístroj

| Název | Laserový rehabilitační přístroj | Oddělení | RHB |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 650 413 |

Technická specifikace

- robotizovaný samostatně stojící přístroj pro vysokovýkonnou laserovou terapii.

- kombinace a synchronizace kontinuálního a pulzního laserového záření,

- 1x ruční aplikátor – průměr cca 2 cm

- 1x robotizovaný aplikátor – průměr cca 5cm

- samostatně stojící přístroj, který po zapnutí programu samostatně, roboticky a bez nutnosti manuální práce ošetřuje zadanou plochu se zárukou vysoké homogenity.

- dvě vlnové délky: 800 nm a 900 nm (+-10%)

- podsvícený grafický dotykový displej

- špičkový výkon min. 25 W

- výkon nastavitelný min. ve 4 krocích

- min. 30 přednastavených programů  - parametry pro léčbu jsou přednastaveny s možností editace

- min. 50 editovatelných programů

- čas léčby nastavitelný min. od 1s do 60 min po jednotlivých krocích.

- pulzní frekvence min. od 1 do 2 000 Hz

- kontinuální režim

- min. 4 terapeutické modality: specifické patologie, anti-edém, zmírnění bolesti, biostimulace

- min. 2 nezávislé kanály s možností rozšíření o další laserový aplikátor

- 2x ochranné brýle

- alarmy, akustické a světelné signalizace