Příloha č. 1

Specifikace a minimální technické požadavky

„Dodávka a instalace laserového multifunkčního systému“

Dodávka musí obsahovat 1 ks laserového multifunkčního systému včetně instalace a příslušenství pro potřeby oddělení rehabilitace Nemocnice Třinec, p.o. s níže uvedenými technickými parametry:

Technická specifikace:

- laserový systém středního výkonu s možností aplikace ve dvou vlnových délkách R a IR

- hloubkový aplikátor (klouby, velké svalové skupiny) se sondou 830 nm s průnikem až 19 cm

- ovládací jednotka

- velkoplošný obloukovitý a bezobslužný aplikátor R+IR vhodný pro oblé a válcové plochy

- vlnové délky u povrchových zářičů 645 + 780 nm

- mikroprocesorem řízený pohonný mechanismus s expozicí bez vynechání exponované plochy

- vějířový tvar všech paprsků, výkonová hustota volitelná od min. 0,001 mW/mm2 do max. 10 mW/mm2

- zadání doby aplikace podle navolených parametrů přímo v časových jednotkách

- současná aplikace dvou pacientů, jeden plošným a druhý hloubkovým aplikátorem

- akustická i optická indikace provozu

- napájení přímo ze sítě

Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/PBTK)

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nikoli repasovaný

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy