Specifikace a minimální technické požadavky

Dodávka musí obsahovat  1 ks hydraulického zvedáku imobilních pacientů  pro potřeby nemocnice s těmito parametry:

Hydraulický zvedák imobilních pacientů                    1 ks

kovový rám zvedáku

horizontální i vertikální zdvih

vysoká nosnost min. 300 kg

pojezdová kolečka s možností zabrzdění

vysoká mobilita a stabilita

elektrický motor (24 V), který umožňuje zvedání ramene

možnost rozevření podvozku pro větší stabilitu, např. při nakládání klienta

možnost manuálního spouštění

závěsný pás v základní výbavě příslušenství

mechanické nouzové spouštění

elektrická úprava rozchodu podvozku

elektrický pohon - akumulátorový zdroj

nouzový vypínač

ruční dálkový ovladač, zadavatel akceptuje i ovladač s kabelovým připojením ke zvedáku

zabudovaná nabíječka

elektronická kontrola baterie

ruční dálkový ovladač s infračerveným ovládáním

alespoň 2 kolečka uzamykatelná

výška zdvihu min. 40 cm, max. 190 cm

manévrovatelnost i v těsných prostorách Příslušenství elektronická váha včetně příslušenství k zavěšení - 1 ks pacientský vak s podpěrou hlavy - 2 ks koupací pacientský vak - 1 ks

Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od dodání

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/PBTK)

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy