Technická specifikace část č.1 veřejné zakázky

Technické podmínky - dodání 4 ks sanitních vozidel pro ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2,

provedení s pohonem 1 nápravy (4 x 2) – městská verze

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li níže uvedeny odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele s dovětkem „například“, slouží tyto pouze jako příklad vymezení uživatelských standardů. Dodavatelé jsou oprávněni dodat z důvodu ochrany hospodářské soutěže i jiné výrobky a zařízení, která svými standardy budou odpovídat níže uvedeným.

Jsou-li níže uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a  nezaměnitelné kompatibility s  vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými. To znamená, že konkrétně uvedená zařízení či výrobky musí např. pasovat do držáků v jiných, např. záložních vozidlech nebo vozidlech užívaných na jiném výjezdovém stanovišti.

U použitých komponentů nástavby zadavatel požaduje splnění homologací podle ČSN EN 1789 + A2.

Zvláštní technické podmínky:

- V souladu s nařízením vlády č. 173, ze dne 11. května 2016

- Vozidlo kategorie M1

- Musí splňovat emisní limity minimálně EURO 6, v souladu s přílohou č. 1 uvedeného nařízení vlády

- Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 11 litrů / 100 km u naftových motorů nebo 12 litrů / 100 km u motorů benzínových, souladu s přílohou č. 2, článek III, uvedeného nařízení vlády

Technické podmínky:

Podvozková část:

- Celková hmotnost vozidla 3 500 kg a vyšší

- Motor o výkonu min. 125 kW

- převodovka automatická, náhon na jednu nápravu, provedení 4x2

- rozvor minimálně 3 400 mm

- minimální rozměry ošetřovacího prostoru pro pacienty (mm): 2 900x1 600x1 800 (délka, šířka, výška)

- počet míst v kabině řidiče  1+1

Barevné provedení v souladu s vyhl. č. 296/2012 Sb.

Základní barva karoserie vozidla je žlutá, RAL 1016, nebo ekvivalent. Na bocích vozidla je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy o minimálním rozměru 590 x 300 mm ve dvou vodorovných pruzích vytvářejících vzhled šachovnice, přičemž kratší strana obdélníkového pole určuje šíři pruhu. V horní části obou boků pak obdobný zeleno žlutý pruh o šíři 80 mm

Na bocích velký nápis „Zdravotnická záchranná služba“ odstín RAL 3024, na předních dveřích pod oknem pak logo MSK.

Na bočních posuvných dveřích vpravo nahoře nápis „www.zzsmsk.cz“

Na střeše (150 mm), na obou bocích vpředu a na zadních dveřích (100 mm) volací znak, provedení v barvě černé

Na zadních dveřích vpravo dole symbol upozorňující na přepravu kyslíku.

Na zadních dveřích pod okny šikmé pruhy od středu dolů, odstín RAL 3024 signální

Na oknech zadních dveří 2x „Modrá hvězda života“ , provedení reflexní s konturou, nad okny nápis AMBULANCE, na horní hraně dveří vpravo volací znak a vlevo symbol telefonu s číslem 155

Na přední kapotě velký znak ZZS MSK, po obou bocích znaku 4 vodorovné pruhy v odstínu RAL 3024, na zvýšené střeše (spojleru)  nad oknem nápis    „A M B U L A N C E“ v odstínu RAL 3024

Na obou bocích nástavby šikmý pás v odstínu RAL 3024, na něm  „Modrá hvězda života“ , provedení reflexní s konturou

Drobné doplňky, jako telefonní číslo či symbol apod. upřesní zadavatel.

Sestava vozidla:

- boční posuvné dveře

- posuvné okno v bočních dveřích ambulantního prostoru

- zesílená přední náprava

- stabilizátor přední nápravy

- tlumiče pérování na obou nápravách zesílené

- zesílený stabilizátor zadní nápravy

- elektricky vyhřívaná a seřiditelná zpětná zrcátka

- kontrolka poruchy vnějšího osvětlení

- elektrické ovládání oken u řidiče i spolujezdce

- přední okno determální se zeleným pruhem

- vysoká střecha

- dvoukřídlé zadní dveře s okny, otvíratelné 270º

- nástupní schůdek u zadních dveří

- dělící stěna s posuvným oknem nebo dveřmi do prostoru kabiny

- vnitřní zpětné zrcátko

- zajištění uzávěru palivové nádrže

- objem nádrže paliva minimálně 70 l

- zesílený alternátor

- zesílený akumulátor motoru

- oddělovací relé pro přídavný akumulátor

- přídavný akumulátor pro nástavbu zesílený

- kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru

- ukazatel vnější teploty na přístrojovém panelu

- mlhová světla

- funkce světel přisvícení do zatáčky

- světla pro denní svícení

- hlavní světlomety xenonové

- ukazatele směru vzadu nahoře integrované, bez přesahu nad střechu vozidla

- přední lapače nečistot

- zadní lapače nečistot

- ESP (ABS + ASR + BAS + EBV)

- brzdy hydraulické, dvouokruhové, všechny kotoučové

- adaptivní brzdová světla

- asistent pro potlačení vlivu bočního větru

- předehřev paliva

- Možnost přihřívání chladicí kapaliny za provozu vozidla z důvodu rychlejšího dosažení provozní teploty a její udržení při nízkých teplotách.

- tachometr kalibrovaný v kilometrech, vozidlo bez tachografu

- tempomat pro udržení nastavené rychlosti

- omezovač rychlosti nastaven do konstrukční rychlosti vozidla podle technického průkazu

- otáčkoměr

- imobilizér

- zvuková vnější signalizace couvání

- parkovací asistent vzadu i vpředu

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním, s možností samostatného uzamčení kabiny řidiče

- sedadla řidiče i spolujezdce podélně posuvná, seřizovatelná opěra zad, područka

- opěrka hlavy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelná

- uzavíratelná schránka u spolujezdce

- odkládací polička nad čelním oknem

- sluneční clona otočná, u řidiče i spolujezdce

- originální autorádio od výrobce podvozku

- ukazatel servisních intervalů

- třetí brzdové světlo vzadu nahoře

- airbag řidiče s předpínačem bezpečnostního pásu

- airbag spolujezdce s předpínačem bezpečnostního pásu

- kontrola zapnutí bezpečnostních pásů

- boční airbagy okenní u řidiče i spolujezdce

- klimatizace s automatickou regulací v prostoru řidiče i sanitní zástavby

- lampička na čtení map před spolujezdcem krátká – LED technologie

- ve vozidle gumové koberce u řidiče a spolujezdce

- vozidlo musí být vybaveno plnohodnotnou rezervou, umístění mimo ambulantní prostor

- Příbalem sada vozidlu odpovídajících zimních pneumatik s disky (4 ks), v případě že vozidla budou dodána z výroby s letními pneumatikami nebo sada odpovídajících letních pneumatik s disky v případě, že vozidla budou dodána s  pneumatikami pro zimní provoz

- ve vozidle základní výbava, tj. trojúhelník, autolékárnička, tažné lano, náhradní žárovky, výstražná vesta 5 ks

- vozidlo jako celek musí splňovat předpisy dané pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích v ČR, musí být nové, nepoužívané – rok výroby ne starší než 2018

Specifikace zástavby:

- vyztužení karosérie pro uchycení zdravotnických přístrojů, zachovat dostatečnou prostorovou rezervu pro varianty typů a rozmístění přístrojů

- uzavíratelný úložný prostor na doklady formátu A4

- zateplení a odhlučnění ambulantního prostoru

- obložení stěn, stropu a dveří v provedení odpovídajícím ČSN EN 1789+A2

- podlaha v provedení odpovídajícím ČSN EN 1789+A2

- odpružený, polohovatelný stůl nosítek s nerezovým pojezdem, elektricky ovládaný. Na stole kotevní systém podvozku nosítek (MEDIROL Clinic Extero),

součástí dodávky nejsou nosítka s podvozkem (dodá zadavatel)

- zvukové znamení z ambulantního prostoru k řidiči

- osvětlení ambulantního prostoru technologií LED v barvě bílé s vypínačem a stmívačem u bočních dveří a vypínačem u zadních dveří

- na strop 1x LED lištu modré barvy pro samostatné osvětlení během transportu, samostatný vypínač v ambulantním prostoru

- osvětlení bočního vstupu při otevření dveří, LED provedení

- přídavné osvětlení nad nosítky ve smyslu ČSN EN 1789+A2

- veškeré osvětlení v ambulantním prostoru v souladu s ČSN EN 1789+A2

- upevňovací systém pro dvě svisle upevněné infuze či PE vaky – provedení v souladu s ČSN EN 1789+A2

- nezávislé teplovzdušné topení pro ambulantní prostor odpovídající parametrově ČSN EN 1789+A2, článek 4.5.5.1

- teplovzdušné elektrické topení na 230 V s termostatem v ambulantním prostoru, zapojené v samostatné zásuvce přes přípojku 230 V z vnějšího zdroje

- teplovodní závislé topení s ventilátorem v ambulantním prostoru, s možností oddělení od teplovodního topení v kabině řidiče, ovládání ventilátoru v ambulantním prostoru

- výkonově musí být topení nastavitelné tak, aby splňovalo, včetně regulace, ustanovení ČSN EN 1789+A2

- zásuvky 12 V, 6x na levém boku nástavby, tj.  4x klasická, 1x zapalovačová s ledkou a 1x  originál inkubátorová typ DARTIN, s vodičem průřezu minimálně 4 mm²

- vpředu v kabině před spolujezdcem 2x zapalovačová

- skříňky se zásuvkami a prostory pro uložení resuscitačního kufru nebo batohu, opatřeno popruhy k upevnění batohů

- na veškeré popruhy používat vždy kovové spony

- pracovní plocha pro odkládání zdravotnického materiálu při ošetřování pacienta buď z nerezu nebo jiného kvalitativně odpovídajícího materiálu

- zařízení pro trvalý ohřev infúzí na teplotu 37+-2˚ C. (termobox)

- příprava pro samostatné zařízení pro chlazení roztoků a léčiv s trvalou teplotou 4+-1˚C (zásuvka, uchycení), zařízení dodá zadavatel

- na vhodném místě dávkovač desinfekce v držáku

- skříňky v rozích pod stropem zástavby, maximálně využít možné prostory

- skříňka pro uložení vakuové matrace

- skříňka na dlahy

- za hlavou pacienta sedačka s tříbodovým bezpečnostním pásem (M1)

- na pravé straně vedle nosítek 2x sedačka s tříbodovým bezpečnostním pásem (M1)

- místo pro uložení ochranných pomůcek jednotlivce v kufříku o rozměrech 65 x 45 x 20 cm

- lékovka – 4 police

- nástupní madla u bočních dveří dostatečně dlouhá a bezpečně vyklopená dovnitř prostoru

- v dosahu osoby sedící na sedačce v ambulantním prostoru umístit na stěnu 1 ks speciální nůž na přeříznutí bezpečnostních pásů

- držák 2 ks 10 l lahví s O² vzadu, s dostatečnou výškovou rezervou na různé výšky láhví,

- 2x držák na 2 l kyslíkovou láhev

- rozvod kyslíku od láhví 2 x 10 l, se dvěma rychlospoji  na levé straně zástavby

- rychlospojky ve stěně u 10 l láhví

- rychlospojky u dýchacího přístroje a kyslíkového modulu

- pro všechna propojení jak láhví, tak přístrojů dodat kompletní propojovací hadice

- dodání a montáž nádoby na odpadky

- dodávka a montáž hasicího přístroje 2 kg (FE 36) – čisté hasivo, montáž na podlahu mezi řidiče a spolujezdce

- na všechna celá okna sanitního prostoru tmavou folii, dolní 2/3 oken zneprůhlednit i pro případ večer rozsvíceného vnitřního osvětlení

- Přední hlavní výstražné zařízení integrované do nástavby, světla v barvě modré, provedení v lineární LED technologii, svítící do všech stran, min. 60 světelných bodů, vysoká viditelnost z bočních úhlů, na obou bocích bílé světlo s dostatečným výkonem, se samostatným spínáním, pro osvětlení například domovních čísel. Provedení v rovině se střechou vozidla

- vzadu integrovaná modrá LED světla, min. 48 světelných bodů, provedení v míře maximálně možné k rovině střechy vozidla

- zesilovač sirény o výkonu minimálně 200 W, 2 x reproduktor sirény, každý o výkonu 100W

- přepínání tónů sirény na volantu tak, aby se při přepínání současně neaktivoval klakson vozidla.

- signál HORN aktivovaný vlastním červeným tlačítkem v dosahu řidiče u volantu

- přídavná přední modrá výstražná světla lineární LED technologie, dva kusy, vždy minimálně 3 světelné body, zapuštěná v masce, umístění v co nejširších možných bodech masky vozidla

- dvě přídavná modrá světla v lineární LED technologii, minimálně 3 světelné body, umístěná na bocích předních blatníků – zapuštěné do blatníku

- vzadu výkonná bílá pracovní světla v LED technologii spínaná jednak automaticky při zařazení zpátečky a jednak prosvětleným (kontrolka) vypínačem umístěným na palubní desce v kabině v zorném poli řidiče

- na obou bocích nástavby nahoře vždy 2 ks LED světel, šikmo dolů, pro dostatečné osvětlení pracovního prostoru po bocích vozidla do vzdálenosti zhruba 3 m od vozidla, spínače samostatně pro levou a pravou stranu s kontrolkou u řidiče

- varování při startování - světelná signalizace při startování vozidla a současně připojeném kabelu vnějšího zdroje 230V

- rozvod 230 V, venkovní přívodní zásuvka s automatizovaným odpojením na levé straně za dveřmi řidiče, (v souladu s ČSN 33 2000-7-717), vnitřní jednoduchá zásuvka 230 V, 2x ve spodní části levé stěny. Propojovací kabel délky 5 m součástí dodávky, proudový chránič, jistič, instalační relé, pojistky (samostatné schéma) umístěny za sedadlem řidiče na přepážce tak, aby nebyl omezen posun sedadla do zadní polohy. Uvnitř vlevo dole 2x jednoduchá zásuvka 230 V. Vše včetně výchozí revize elektro

- zabudovaná nabíječka akumulátoru vozidla i nástavbového, doplněno dělícím relé zajišťujícím provozní stav vozidlového akumulátoru ve smyslu ČSN EN 1789+A2

- předmontáž na rádio – anténa + repro, originální autorádio od výrobce podvozků, 2ks reproduktorů umístěných v ambulantním prostoru v přední části. Ovládání hlasitosti reproduktorů prvkem umístěným na ovládacím panelu v ambulantním prostoru – systém zapni / vypni

- úložný prostor nad kabinou řidiče

- držák pro uchycení transportní sedačky – schodolezu na zadních dveřích

- držák scoop rámu na pravé straně nahoře

- okno na přepážce musí mít seřiditelnou clonu zabraňující rušení řidiče světlem z ambulantního prostoru – viz ČSN EN 1789+A2

- dodání a montáž držáku role jednorázových ručníků, provedení z kovu+ jedna role ručníků

- držák s nádobou na použité kanyly, cévky atd. – provedení z kovu

- 2 kusy držák na zásobník s ochrannými lékařskými rukavicemi, rozměry podle vzorku námi používaných krabiček - provedení z kovu

Další zařízení:

- dodání a montáž antény, instalační sady a vozidlové radiostanice v pásmu 160 MHz kompatibilní s radiosítí zadavatele, včetně držáku a tlačítkového mikrofonu

- dodání a montáž antény a instalační sady DIN pro vozidlovou radiostanici MATRA typ TPM 700, radiostanici Matra TPM 700 dodá zadavatel

- dodání a montáž dobíjecí svítilny s držákem v prostoru řidiče, specifikace: LED technologie svícení; použití i ve výbušném prostředí; možnost připnout na oděv; světelný výkon až 200 Lm; Li-Ion akumulátor; dobíjecí držák napojený na el. síť vozidla

- Dodání a montáž tiskárny výjezdového protokolu, včetně routeru s příslušenstvím pro přenos dat. Specifikace tiskárny: Spotřeba v zapnutém stavu není více než 500 W; laserová černobílá technologie tisku; formáty papíru A4; rozhraní USB, Wi-Fi; rychlost tisku ČB nad 25 str./min.; doba tisku první strany pod 10 sek.; spotřeba ve stand-by pod 0,9 W;hlučnost pod 55 dB; rozměry max. 38x37x190 mm; hmotnost pod 7 kg. Specifikace routeru: Přenosný 3G/4G bezdrátový router; sdílení mobilního připojení; cestovní design; bezdrátové připojení až 150 Mbit/s; 3 režimy (směrovač 3G/4G, WISP směrovač, režim AP); rozměry max. 75x70x25 mm; Wi-Fi třídy 802.11 b/g/n; frekv. pásmo 2,4 GHz; interní anténa; web management; USB port; firewall, filtrování MAC, DoS.

- Dodání a montáž měniče napětí se sinusovým průběhem,  12V stejnosměrných v palubní síti vozidla na 230 V střídavých ve 2 kusech zvlášť označených zásuvek (+ jedna pro napájení výše požadované laserové tiskárny).

Výkon měniče: minimálně 1600 W, špičkově překročitelný, model vhodný k provozu ve vozidle, s elektronickou ochranou proti přetížení a dostatečným chlazením, předurčený k napájení spotřebičů II. třídy, např. počítačů, notebooků, tiskáren, měřících přístrojů a podobně. V ambulantním prostoru, v dosahu tiskárny, barevně odlišená zásuvka s označením „230 V z měniče“, druhá „230 V pro přístroje“. Měnič instalovat s možností odpojení samostatným vypínačem.

- Dodání a montáž přední vnitřní sledovací kamery se záznamem včetně napájecí jednotky. Montáž napájecí jednotky uzpůsobit pro snadný přístup k nastavovacím prvkům, napájení kamery 12 V ze stropu, zapojení na zařízení chránící akumulátor podvozku před vybitím.

- Specifikace kamery: Instalace na čelní sklo za zpětné zrcátko bez jakéhokoliv omezení výhledu řidiče i spolujezdce, schopnost polohování přední kamery v úhlu 360° bez nutnosti manipulace s držákem; záznam na kartu s kapacitou až do velikosti 64 GB; záznam obrazu ve Full HD s rozlišením 1920x1080 s frekvencí 30 snímků za sekundu, možnost zobrazení data a času + rychlosti vozu v záznamech; nepřerušovaný (kontinuální) záznam jízdy i během ukládání jednotlivých sekvencí; wi-fi spojení s kamerou; zabudovaný reproduktor i mikrofon; modul GPS součástí zařízení; provozní teploty min. od -20°C do +60°C

  - Ochrana proti vybití akumulátoru vozu samostatným zařízením mimo kameru

  - Součástí dodávky je i originál karta výrobce kamery

- Skrytě v přístrojové desce namontována sledovací jednotka „ ONI systém“ včetně antény. Požadována je dodávka a montáž včetně zapojení a aktivace v systému sledování. Jednotku je nezbytné správně nasměrovat, upevnit a zapojit pro možnost sledování aktivace majáků. Konkrétní typ uveden z důvodu nezbytné kompatibility s užívaným systémem sledování vozidel.

Jednotka musí komunikovat s navigačním systémem ve vozidle (přenos souřadnic cíle do navigační jednotky) a umožňovat použití tzv. statusů z přídavného ovládacího panelu statusovače.

Statusovač dodá k montáži zadavatel.

- Dodání mobilního zařízení sloužícího pro navigaci na místo události

Specifikace: autonavigace; uhlopříčka displeje minimálně 6“; displej WQVGA TFT, podsvícený, s rozlišením alespoň 800x480 bodů; dotykový displej; zařízení musí umět podporovat komunikaci přes FMI rozhraní! (možnost odesílat zprávy do zařízení přes fleet management v nejaktuálnější verzi – jednotka bude napojena na výše uvedenou sledovací jednotku, přes kterou bude probíhat příjem souřadnic místa události); připojení: USB kabel; mapy 45 zemí Evropy s doživotní bezplatnou aktualizací, samostatné mapy České republiky; návod v českém jazyce; 3D náhled při navigaci, asistent jízdních pruhů, automatické řazení a  přepočet trasy, hlasová navigace, baterie dobíjecí lithium – ion s výdrží do 1,5 hod.; vysoce-citlivý přijímač; zařízení musí být určeno pro český trh, pocházet z oficiální distribuce v České republice se zárukou poskytovanou oficiálními servisními partnery výrobce na území České republiky;

Dodání a montáž držáku mobilního zařízení sloužícího pro navigaci včetně zajištění skrytého napájení vyvedeného z přístrojové desky. Držák bude součástí dodávky navigační jednotky; lze umístit přísavkou na sklo.

Držáky na zdravotnické přístroje a techniku (pokud počet a typ není upřesněn níže, platí dodání do každého z vozidel!):

- Dodávka a montáž držáku s dobíjením na defibrilátor

- Dodávka a montáž držáku s dobíjením na plicní ventilátor

- Dodávka a montáž držáku na perfusory (2 ks nad sebou, lineární dávkovače pro použití v intenzívní medicíně s možností kalibrace na stříkačky 20/50 ccm)

- Dodávka a montáž držáku na odsávačku - elektrická s dobíjecím držákem v zadní stěně napojeným přímo na 12V rozvod vozidla

- Držák, či jiné zajištění proti pádu, na tiskárnu výjezdového protokolu

- Dodávka a montáž držáku transportní sedačky

- Dodávka a montáž držáku na scoop rám (je přípustné jeho alternativní bezpečné umístění ve vozidle)

Přístrojová a transportní technika:

Každé z vozidel bude mít (pokud počet a typ není upřesněn níže, platí dodání do každého z vozidel!):

- 1 ks odsávačka elektrická, se znovu použitelnou průsvitnou plastovou nádobkou na sekrety o objemu 1l s ochranou proti přetoku; integrovaná baterie s minimální výdrží 30 minut při plném výkonu odsávací jednotky; automatické dobíjení baterie při založení do držáku na zadní straně odsávačky; indikace pomocí LED diod stavu baterie, stupně vakua, připojení externího zdroje; obslužný panel v přední části přístroje; přídavná boční kapsa na umístění odsávacích kanyl; odsávačka musí být kompatibilní se současným vybavením vozidel zadavatele.

- 1 ks nástěnný tonometr s manžetou v hlubokém košíku

- 2 kusy redukční ventil 10 l láhev O² bez inhalační přípojky; vstup: W21,8x1/14“, výstup: rychlospojka 4,5 bar

- 1 kus redukční ventil na 2 l láhev O² s inhalační přípojkou; průtok 0-25 l/minuta, kyslík, vstup: W21,8x1/14“,  výstup: a) G3/8“ + hadicový nástavec; b) rychlospojka

- 1 kus průtokoměr okénkový, průtok 0-25 l/minuta, kyslík, vstup: rychlospojka M12 x 1, výstup hadicí, nástavec G 3/8“

Vozidla budou mít:

Vozidlo 1.1 ÚO Ostrava:

- bez ventilátoru, přístroj včetně držáku dodá zadavatel (Oxylog 1000)

- bez defibrilátoru, přístroj včetně držáku dodá zadavatel (Corpuls 3)

- bez skládací transportní sedačky, dodat pouze držák na FERNO SAVER S-242T

- bez odsávačky elektrické, přístroj včetně držáku dodá zadavatel (LSU 4000)

Vozidlo 1.2 ÚO Ostrava:

- bez ventilátoru, přístroj včetně držáku dodá zadavatel (Medumat Transport na držáku Base-Station 1 NG)

- bez defibrilátoru, přístroj včetně držáku dodá zadavatel (Corpuls 3)

- bez skládací transportní sedačky, dodat pouze držák na FERNO SAVER S-242T

- bez odsávačky elektrické, přístroj včetně držáku dodá zadavatel (LSU 4000)

Vozidlo 1.3 ÚO Karviná:

- bez ventilátoru, přístroj včetně držáku dodá zadavatel (Medumat Transport)

- bez defibrilátoru, přístroj včetně držáku dodá zadavatel (Corpuls 3)

- bez skládací transportní sedačky, dodat pouze držák na MEDIROL K312

Vozidlo 1.4 ÚO Karviná:

- bez ventilátoru, dodat pouze držák na přístroj  Oxylog 1000

- bez defibrilátoru, dodat pouze držák na přístroj Corpuls 3

- bez skládací transportní sedačky, dodat pouze držák na MEDIROL K312

Veškeré dodávané zboží musí být nové a dosud nepoužívané. U přístrojové budou dodány prohlášení o shodě výrobku dle platné legislativy, stejně tak návody k použití v českém jazyce.

Veškeré návody na použití budou dodány v českém jazyce.

Vozidla musí být dodána v souladu s platnými právními předpisy, zejména musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické záchranné služby a o požadavcích na tyto dopravní prostředky. Dále pak normu ČSN EN 1789+A2.

Dodavatel doloží prohlášení o shodě akreditované zkušebny s tím, že vozidlo splňuje požadavky normy ČSN EN 1789+A2.

K vozidlu budou doloženy veškeré doklady dodavatele vozidla i výrobce nástavby potřebné pro řádné přihlášení vozidla do evidence na odboru dopravy.