Specifikace a minimální technické požadavky

Dodávka musí obsahovat  1 ks bilirubinometru pro potřeby novorozeneckého oddělení Nemocnice Třinec, p.o. s těmito parametry a v uvedeném množství:

Bilirubinometr    1 ks

- přístroj pro neinvazívní screeningové vyšetření koncentrace bilirubinu v krvi novorozence

- měření z čela nebo sterna

- okamžité zobrazení měřené hodnoty

- možnost průměrování více měření

- provoz bez spotřebního materiálu

- možnost propojení s NIS podpora HL7

- možnost automatizace procesu s využitím čtečky čárového kódu

Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od dodání

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/BTK)

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy