Část 1 – Barvící a montovací automat

| Název | Barvící a montovací automat | Oddělení | Patologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 1 864 844 |

Technická specifikace

- Automatická linka pro barvení a montování histologických/cytologických preparátů

- Sestava musí být složena ze dvou částí (barvící a montovací), které mohou pracovat jak dohromady (jako jeden celek), tak i samostatně, a to bez potřeby transportní stanice.

- Kapacita montování min. 1 080 skel za hodinu.

- Materiál používaný k pokrývání vzorků musí mít optické vlastnosti jako sklo

- Možnost najednou vložit alespoň 60 skel jak do barvícího tak do montovacího automatu

- Přístroj musí umožňovat min. 11 barvicích protokolů probíhajících současně

- Přístroj musí umožnit startování a průběh všech třech procesů souběžně (barvení, montování, barvení vč. montování) a musí umožňovat současně vkládat do montovacího automatu další skla (najednou 60 skel)

- Přístroj nesmí při činnosti vytvářet skelný prach

- Sušení hotových preparátů – max. do 15 minut od pokrytí

- pokrývání musí být prováděno materiálem, který neobsahuje karcinogenní látky

- výstupní kapacita karuselu u montovacího automatu min. 240 sklíček

- barvicí automat s možností konfigurace pro různé objemy reagenčních nádob (min. 3)

- barvicí automat musí mít 50 programů, každý až o 50 krocích

- napájení 230V/50Hz