Příloha č. – Technická specifikace

## Dodání „Speciální dopravní techniky – terénní čtyřkolky s pásy v provedení záchranné vozidlo ZZS – 2 ks“

Toto speciální vozidlo bude sloužit pro:

- transport záchranářů (řidič+lékař) k pacientům ve špatně přístupném terénu,

- přepravu zdrav. materiálu k pacientům ve špatně přístupném terénu,

- k provizornímu transportu pacienta ve špatně přístupném terénu.

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

## Terénní čtyřkolka- technické podmínky:

### Pohonná jednotka /motor, převodovka, podvozek, rám

motor čtyřtaktní o objemu minimálně 970 ccm

výkon motoru minimálně 60 kW

variátor s manuálním řazením H+L+R+N+P

nezávisle zavěšená kola

jednoduché mechanické nastavení tuhosti tlumičů

pracovní délka tlumičů minimálně 22 cm vpředu i vzadu

přední samozamykací diferenciál

hliníkové ráfky - minimálně 14 palců

možnost použití pásového KlTu * (specifikace níže) – je součástí dodávky

dvojmístné provedení s pohonem 4 x 4 s možností přepnutí na pohon 2 x 4

zádová opěrka spolujezdce minimální výšky 30 cm

madla pro úchop spolujezdce

zesílený přední a zadní nárazník

kryt střední části podvozku

tažné zařízení s možností zatížení minimálně 50 kg a v tahu 500 kg s rychle výměnnou koncovkou (koule, hák)

ochranný rám posádky proti převrácení, který nebrání a nezamezuje nastupování spolujezdce

zvýšená přední zahrádka pro převoz materiálu (min 10 cm)

naviják v přední části stroje s tažnou silou minimálně 1200 kg

### Brzdy, řízení, osvětlení, výstražné zařízení

hydraulické brzdy (1. ovládaná rukou s aretací, 2. ovládaná nohou)

ABS systém

řídítka s možností nastavení intenzity vytápění rukojeti a ovladače akcelerátoru

posilovač řízení s minimálně třemi stupni nastavení

ochranný přední štít s kryty rukou řidiče

přídavná světla vpředu - umístěná vpředu minimálně v úrovni řídítek umožňující osvit i za jízdy v hlubokém sněhu

přídavné světlo vzadu l ovládané z řídítek l pro osvětlení prostoru za strojem

výstražné zvukové zařízení o výkonu min. 100W bezpečně ovládané z oblasti ovládacích prvků na řídítkách - siréna namontovaná tak, aby nebránila náporovému chlazení motoru

výstražné světelné zařízení složené ze zábleskového majáku krytého v ochranném rámu vzadu a dvojice zábleskových světel v přední části stroje, obojí technologie LED

### Pásový KlT – je součástí dodávky

celoroční využití

nezávislé přední a zadní zavěšení

sada pásů včetně adaptéru

elektronický modul pro nastavení posilovače řízení při použití pásů

### Design

barevné provedení: preferovaná barva žlutá (jinak dle možnosti dodavatele), případně v kombinaci s retroreflexním značením v podobě alespoň jednoho pruhu pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy

logo MS kraje; znak ZZS MSK

### Legislativa

maximální povolená rychlost - minimálně 100 km/h

možnost homologace pro provoz na pozemních komunikacích

### Doplňková výbava

ochranná nepromokavá plachta umožňující zakrytí celé čtyřkolky pro převoz a ochranu před povětrnostními vlivy

zadní transportní box na materiál s aretací otevřeného boxu

rozšíření blatníků pro zvýšení ochrany proti odletujícímu sněhu

### Obecné zadávací podmínky

Garance servisní sítě v oblasti Moravskoslezského kraje.

Vozidlo musí být nové a dosud nepoužívané.

K vozidlu budou doloženy veškeré doklady dodavatele vozidla i výrobce nástavby potřebné pro řádné přihlášení vozidla do evidence na odboru dopravy.