Příloha č. 5 Minimální technické požadavky

SNO/Otr/2018/25/ultrazvuk-RDG

Ultrazvukový diagnostický přístroj vyšší třídy

|  | Doplní účastník ZŘ - ke všem níže uvedeným parametrům se vyjádří buď slovem „ANO“, pokud jím nabízené zařízení 100% splňuje požadovaný parametr nebo uvede (upřesní) parametr v souladu se svou nabídkou |
| --- | --- |
| Ultrazvukový diagnostický přístroj | Uvést typ přístroje |
| digitální ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy splňující veškeré technické normy platné v České republice |  |
| širokopásmový beamformer s nastavením rozsahu snímané frekvence minimálně 1 – 18 MHz umožňující připojení širokopásmových sond typu single crystal |  |
| dynamický rozsah min. 250 dB |  |
| velmi vysoká kvalita B zobrazení |  |
| tichý chod |  |
| mechanická QWERTY klávesnice zajíždějící do ovládacího panelu |  |
| obrazová frekvence alespoň 1000 obr/sec |  |
| pojízdný, dobře mobilní s váhou do 80kg |  |
| automatické zamražení sond po nastaveném čase |  |
| ergonomický design přístroje s rozsáhlými možnostmi nastavení polohy monitoru a ovládacího panelu umožňující pozici vyšetřujícího ve stoje i vsedě |  |
| otočný a výškově nastavitelný ovládací panel |  |
| přístroj odolný běžným desinfekčním prostředkům |  |
| plochý monitor s vysokým rozlišením na pohyblivém rameni s úhlopříčkou minimálně 21" |  |
| pomocný dotykový displej o velikosti min. 10" |  |
| minimálně 3 aktivní sondové konektory pro připojení 2D sond s možností rozšíření na 4 porty |  |
| start systému z úplného vypnutí do 70 s |  |
| sleep mód pro rychlý start |  |
| možnost rozšířit o bateriový provoz |  |
| automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI |  |
| automatické zvětšení okolí kurzoru při měření pro přesné umístění kaliperů – lupa |  |
| systém pro automatickou optimalizaci 2D obrazu včetně optimalizace dopplerovského spektra |  |
| automatická optimalizace zesílení barevného dopplerovského módu na základě detekovaných toků |  |
| u lineární sondy automatické nastavení steeringu, polohy vzorkovací objemu a korekčního úhlu při zmáčknutí jednoho tlačítka |  |
| programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti |  |
| uživatelská nastavení pro každou sondu |  |
| softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, …) |  |
| digitální TGC s pamětí pro uživatelské nastavení, nikoliv mechanické jezdce |  |
| možnost budoucího rozšíření na 3D a 4D zobrazení |  |
| minimálně 2 USB porty na ovládacím panelu, snadno dostupné pro obsluhu |  |
| výstup CD-R/RW + DVD-R/RW |  |
| možnost připojení thermotiskárny (tiskárna není součástí dodávky) |  |
| DICOM 3.0 komunikace s PACS, musí podporovat tyto DICOM služby: Modality Worklist; Store; |  |
| nejméně jeden kus rozhraní Ethernet 1GB |  |
| možnost editovat IP konfiguraci |  |
| Zobrazovací módy |  |
| B-mód, B/B-mód, M-mód, B/M-mód, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler (PW-doppler), duplexní a triplexní mód v reálném čase |  |
| barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku vyšší rozlišovací schopnosti a obrazovou rychlosti (vysoce citlivý širokopásmový doppler) |  |
| uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení |  |
| Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM |  |
| harmonické zobrazení i pulzní inverzní harmonické zobrazení |  |
| HPRF |  |
| vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí aktivní také při barevném dopplerovském módu |  |
| anatomický M-mód |  |
| postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu |  |
| trapezoidní zobrazení na lineárních sondách |  |
| možnost rozšíření o panoramatické zobrazování s délkou řezu minimálně 50 cm u lineárních sond |  |
| software pro zvýraznění punkční jehly |  |
| možnost rozšíření o SW pro hodnocení elasticity prsní tkáně |  |
| systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off) |  |
| vlastní obrazová databáze přístroje, s možností okamžitého přístupu, hodnocení, exportu a importu obrazových dat včetně videozáznamů |  |
| export dat na CD/DVD/USB ve formátem DICOM, TIFF, BMP, JPG,AVI |  |
| Sondy |  |
| sondy s vysokým axiálním a laterálním rozlišením, typu "Single Crystal", popř. s akustickým zesilovačem a technickým řešením zlepšující axiální a laterální rozlišení. Odolné desinfekci přípravkem dostupným na českém trhu a doporučeným výrobcem přístroje |  |
| konvexní abdominální sonda minimálně 1-7 MHz |  |
| lineární sonda pro malé části min. 5-14MHz s šíři min. 50mm |  |

Účastník zadávacího řízení ……………………………………………………………... tímto stvrzuje, že veškeré shora uvedené Minimální technické podmínky jeho nabídka splňuje.

V…………………….……., dne………………….. 2018

…………………………………………

razítko účastníka

označení oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby