## Technické podmínky část č.3 - sanitní vozidlo ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2, provedení se zvýšenou průchodností a omezenou výškou, pohon obou náprav, tj. 4x4. Celkem: 3ks

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li níže uvedeny odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele s dovětkem „například“, slouží tyto pouze jako příklad vymezení uživatelských standardů. Dodavatelé jsou oprávněni dodat z důvodu ochrany hospodářské soutěže i jiné výrobky a zařízení, která svými standardy budou odpovídat níže uvedeným.

Jsou-li níže uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými. To znamená, že konkrétně uvedená zařízení či výrobky musí např. pasovat do držáků v jiných, např., záložních vozidlech nebo vozidlech užívaných na jiném výjezdovém stanovišti.

U použitých komponentů nástavby zadavatel požaduje splnění homologací podle ČSN EN 1789 + A2.

### Zvláštní technické podmínky:

V souladu s nařízením vlády č. 173, ze dne 11. května 2016

Vozidlo kategorie M1

Musí splňovat emisní limity minimálně EURO 6, v souladu s přílohou č. 1 uvedeného nařízení vlády

Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 11 litrů / 100 km u naftových motorů nebo 12 litrů / 100 km u motorů benzínových, souladu s přílohou č. 2, článek III, uvedeného nařízení vlády

### Technické podmínky:

### Podvozková část:

celková hmotnost vozidla do 3 500 kg

motor o výkonu min. 125 kW

převodovka automatická, náhon na obě nápravy, provedení 4 x 4

rozvor minimálně 3 400 mm

maximální vnější výška vozidla včetně výstražných světel 2800 mm

minimální rozměry ošetřovacího prostoru pro pacienty (mm): 2750x1600x1800 (délka, šířka, výška)

počet míst v kabině řidiče 1+1

vysoká střecha

imobilizér

centrální zamykání s dálkovým ovládáním, pokud možno s variantou samostatného uzamčení kabiny řidiče

okna bočních dveří u řidiče a spolujezdce s ochrannou folií proti rozbití při pokusu o vloupání

pravé boční dveře posuvné, s posuvným oknem

dělící stěna s posuvným oknem maximálních rozměrů

zadní dveře s vyhřívanými okny

elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka

vnitřní zpětné zrcátko

otáčkoměr

tempomat k udržení nastavené rychlosti

závislé teplovodní topení v prostoru pro řidiče

závislé teplovodní topení v sanitním prostoru se samostatným výměníkem a ventilátorem

závislé teplovodní topení nástavby doplnit vlastním ventilem kapaliny

možnost přihřívání chladicí kapaliny motoru za provozu přes nezávislé topení

zvýšená užitečná nosnost podvozku na maximální možnou hodnotu danou parametry výrobce vozidla bez dalších úprav

vozidlo vybaveno podpůrným bezpečnostním systémem ESP s veškerým příslušenstvím

kotoučové brzdy na všech kolech

hlavní světlomety LED provedení

přední mlhovky integrované v nárazníku nebo v předních světlometech

střešní směrová světla plochého tvaru vzadu zakomponovaná do karoserie

sedadla v kabině 1+1, výškově nastavitelná, loketní a bederní opěrka sedadla řidiče i spolujezdce, směrově posuvná v podélné ose, včetně náklonu opěry zad

2 akumulátory (jeden pro vozidlo, jeden pro zástavbu ) s dělícím relé zajišťujícím, že vozidlová baterie nebude nikdy vybita pod možnost nastartování motoru

zabudovaná nabíječka zajišťující trvalý perfektní provozní stav obou akumulátorů (dělící relé nebo případně 2 kusy nabíječek)

zesílený alternátor

čelní airbag řidiče a spolujezdce

boční airbag řidiče a spolujezdce

klimatizace prostoru osádky i sanitního prostoru, klimatizační jednotka na střeše ve sníženém provedení

předmontáž na rádio, anténa  + 4x repro

originální autorádio od výrobce

parkovací asistent vzadu i vpředu originál od výrobce podvozku včetně vizuální a akustické signalizace

vozidlo musí být vybaveno plnohodnotnou rezervou

sada vozidlu odpovídajících zimních pneumatik s disky (4 ks), v případě že vozidla budou dodána z výroby s letními pneumatikami nebo sada odpovídajících letních pneumatik s disky v případě, že vozidla budou dodána s  pneumatikami pro zimní provoz

dodání a montáž hasicího přístroje, FE 36 – 2 kg  – „čisté hasivo“, umístění v kabině

ve vozidle vyjímatelné gumové koberce pro řidiče a spolujezdce

ve vozidle základní výbava (žárovky, výstražný trojúhelník, tažné lano, autolékárnička,  výstražná vesta 4 ks)

vozidlo jako celek musí splňovat předpisy dané pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích v ČR, musí být nové, nepoužívané – rok výroby 2019

### Zástavba:

### Barevné provedení:

v souladu s vyhl. č. 296/2012 Sb.

základní barva karoserie vozidla je žlutá RAL 1016, nebo ekvivalent, lakování barvou

na bocích vozidla je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy o minimálním rozměru 590 x 300 mm ve dvou vodorovných pruzích vytvářejících vzhled šachovnice, přičemž kratší strana obdélníkového pole určuje šíři pruhu; v horní části obou boků (nad posuvnými dveřmi) pak obdobný zeleno žlutý pruh o šíři cca 50-80 mm po okapovou lištu

na bocích nahoře velký nápis „Zdravotnická záchranná služba“, odstín nápisů RAL 3024 signální, šikmý široký pruh v RAL 3024 signální a na pruhu Modrá hvězda života s konturou, na dolním prahu pásek RAL 3024 signální

na předních dveřích v zeleném poli pak žluté logo MSK a nápis „Moravskoslezský kraj“

na střeše (150 mm), na obou předních blatnících a na zadních dveřích vpravo nad oknem  (100 mm) volací znak, provedení v barvě černé

na zadních dveřích nahoře přes celou šířku vozidla nápis „AMBULANCE“ v barvě RAL 3024 signální

na oknech zadních dveří 2x „Modrá hvězda života“, provedení reflexní s konturou

pod okny šikmé šrafování od středu dolů (na každém křídle dveří 3 pruhy) v odstínu RAL 3024 signální, úplně dole symbol telefonu a číslo 155

na obou bocích vzadu pod šikmým pásem nápis „www.zzsmsk.cz“

na zadních dveřích vpravo dole symbol upozorňující na přepravu kyslíku

na přední kapotě velký znak (logo) ZZS MSK, po obou bocích znaku 4 podélné pruhy v odstínu RAL 3024, na zvýšené střeše (spojleru) vpředu nad oknem nápis „A M B U L A N C E“ v odstínu RAL 3024

drobné doplňky, jako telefonní číslo či symbol apod. upřesní zadavatel

### Výstražná zařízení (VRZ - dodá dodavatel včetně montáže):

vpředu, zapuštěné v  masce vozidla, 2 ks výstražné světlo v provedení s technologií LED diod v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené; min. 8 světelných bodů)

na předních blatnících v boku zapuštěná výstražná světla v provedení s technologií LED diod v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené; min. 8 světelných bodů))

na střeše vozidla vpředu výstražná rampa s homologací ECE-65 v provedení s technologií LED diod - světla  rampy v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené), osazení rampy vyměnitelnými světelnými zdroji po celé šířce vepředu i vzadu (střídavě svítí v celé šířce), světlo musí být viditelné zepředu, z obou boků i zezadu, nízký profil, min. 60 světelných bodů, na bocích bílá pracovní světla na přisvícení na budovy, naprogramováno svícení vždy minimálně jednoho modulu v rampě (pro „fotoradar“ ); zapojení světelného výstražného zařízení s možností volby „denního“(plného světelného výkonu) a „nočního“ (slabšího světelného výkonu)

vzadu plochý kulatý maják, provedení LED technologie v barvě modré a červené, min. 48 světelných bodů

výstražné zvukové zařízení s plochým reproduktorem o výkonu minimálně 100 W – 2 kusy, umístěné v čelní masce vozidla, příslušně výkonný zesilovač

veškeré komfortní funkce k ovládání VRZ, samostatně tlačítko pro HORN, ostatní funkce (přepínání) VRZ na volantu – v ovládání klaksonu bez jeho aktivace při použití VRZ; signalizace zapnutí VRZ v zorném poli řidiče (prosvícený spínač nebo kontrolka)

### Další vybavení:

v prostoru kabiny lampička na čtení map u spolujezdce v LED provedení „krátká“

v prostoru kabiny montáž radiostanic do schrány zhotovené mezi sedadly řidiče a spolujezdce; pod radiostanice do samostatného prostoru ve schráně se samostatnými dvířky umístěnými zepředu uložit nářadí k vozidlu

v prostoru kabiny i v ambulantním prostoru úložné boxy na notebook včetně napájecí zásuvky 12V trvale napájené ze zástavbové autobaterie

v ambulantním prostoru úložný prostor nad kabinou řidiče s vyklápěcími dvířky, plynovou vzpěrou a mechanickým zajištěním dvířek v uzavřeném stavu

zateplení a odhlučnění ambulantního/sanitního prostoru

obložení stěn a stropu omyvatelným materiálem

vyztužení karoserie pro uchycení přístrojů a nábytku hliníkovým plechem s možností alternativních změn rozmístění

podlaha v provedení odpovídajícímu ČSN EN 1789+A2 s plynulým přesahem na stěny o velikosti min. 5 cm (z důvodu usnadnění čištění a desinfekce; tzv. „litá podlaha“)

pevný stůl nosítek s nerezovým pojezdem a úložnými prostory, vyklápěcí nájezdový díl v celku v plné šíři, rolna na vyklápěcím dílu výškově horní stranou v rovině s nájezdem, ve stole dvě schrány, přístup 1x od zadních dveří s dvířky a 1x vpředu z boku provedení vyjíždějící zásuvka (šuplík) - prostor musí být řádně odvětrán; na stole systém k zajištění transportní polohy podvozku nosítek

celý levý bok nábytku vedle nosítek, včetně obou rohů, opatřit pásem nerezového plechu šíře 200 mm

zvukové znamení ze sanitního prostoru k řidiči

zvuková a světelná signalizace při startování vozidla a současně připojeném kabelu z vnějšího zdroje 230 V

signalizace všech otevřených dveří

osvětlení sanitního prostoru led diodami bílé barvy (pásy 2xpodélné a 1x příčný nad pracovní plochou) s vypínačem se stmívačem u bočních a s vypínačem u zadních dveří

na pravé straně stropu 1 pás LED diod modré barvy k nočnímu osvětlení se samostatným vypínačem, délka stejná jako bílá

2 ks bodová svítilna nad nosítky LED technologie - přídavné osvětlení nad nosítky ve smyslu ČSN EN 1789+A2

osvětlení schodu bočního vstupu při otevřených dveří – LED provedení

veškeré osvětlení v ambulantním prostoru v souladu s ČSN EN 1789+A2

spínače na ovládacím panelu v ambulantním prostoru zástavby podsvětlené

v ambulantním prostoru min. 6 ks elektrické zásuvky 12V podle potřeby a rozmístění přístrojů a zařízení, další min. 2ks v kabině, další 1ks originál inkubátorová typ DARTIN – vodič k této zásuvce o průřezu minimálně 4 mm², všechny přístrojové zásuvky v provedení „rohová“, natočené směrem k podlaze nebo do strany

nucené větrání prostoru obousměrným ventilátorem ve stropu zástavby

nezávislé naftové topení pro sanitní prostor výkonově splňující požadavky ČSN EN 1789 + A2

přídavné teplovzdušné topení na 230 V s termostatem v sanitní zástavbě, minimální výkon 2100 W, zapojení do samostatné zásuvky napájení přes kabel z vnějšího zdroje

na pravé straně u bočních dveří o 180˚ otočná sedačka s tříbodovým bezpečnostním pasem a opěrou hlavy (M1), seřiditelná zádová část a loketní opěra, páčka aretace otáčení na levé straně

v dosahu osoby sedící na sedačce v ambulantním prostoru umístit na stěnu 1 ks speciální nůž na přeříznutí bezpečnostních pásů; na přepážku umístit navíc do držáku 1 ks speciální nůžky na přestřihnutí bezpečnostních pásů

nerezová nástupní madla vpravo a vlevo u bočních dveří

přídržné madlo pro pacienta na levém boku na výztuze karoserie

v ambulantním prostoru 2 ks reproduktorů autorádia umístěny na stropu v přední části; ovládání reproduktorů a jejich hlasitosti ovládacím prvkem umístěným na panelu v ambulantním prostoru systémem zapni/vypni.

dodání a montáž odpadkové nádoby na běžný odpad – montáž vlevo vedle odsávačky

na všechna celá okna nástavby nalepit tmavou folii, dolní 2/3 těchto oken zcela zneprůhlednit

vzadu na hraně střechy výkonná bílá pracovní světla v LED technologii spínaná jednak automaticky při zařazení zpátečky a jednak prosvětleným (kontrolka) vypínačem umístěným na palubní desce v kabině v zorném poli řidiče

na obou bocích nástavby nahoře vždy 2 ks LED světel, směrována šikmo dolů, pro osvětlení pracovního prostoru po bocích vozidla do vzdálenosti zhruba 3 m od vozidla, spínač s kontrolkou u řidiče, každá strana samostatně

rozvod 230V, venkovní připojovací zásuvka s automatizovaným odpojením kabelu, jističe, vnitřní dvojzásuvka, připojovací kabel délky minimálně 5 m - vše včetně výchozí elektro revize a podrobného schéma zapojení

dvojitá podstropní skříňka, v maximálně možné délce na levém boku vozidla, s možným přerušením pro umístění přístrojů, s posuvnými průhlednými dvířky

lékovka se třemi policemi s 1 uzamykatelným prostorem (trezor na opiáty) na levém boku vpředu,

ampulárium alespoň 60 cm, pro minimálně 60 ks ampulí, lze skříňkové, nad posuvnými bočními dveřmi

schrána pro uložení vakuové matrace vlevo vzadu za stolem s nosítky

držák 1 ks kyslíkové láhve 2 l na levé straně, umístěn vertikálně za odpadkovým košem

uchycení pro dvě kyslíkové lahve á 10 l, jedna na levé a jedna pravé straně vzadu, rychlospojky na stěně u lahví (vstup plynu), horní držák láhve s výškovou regulací většího rozsahu pro různé výšky kyslíkových láhví

rozvod kyslíku se čtyřmi rychlospoji na levé straně zástavby (výstup plynu), dva u přístrojů a dva na panelu

pro všechna nutná kyslíková propojení dodat kompletní propojovací hadice s kováním

dodání a montáž držáku role jednorázových ručníků na přepážku nad nerezovou pracovní desku, provedení držáku z kovu, dodání 1 role ručníků

2 ks držák s nádobou na použité kanyly, cévky atd. – provedení z kovu

na přepážce v držáku nádoba s desinfekcí, provedení držáku z kovu

2 kusy držák na zásobník s ochrannými lékařskými rukavicemi v ambulantním prostoru a 1 ks držák v kabině, rozměry podle vzorku námi používaných krabiček - provedení z kovu

v kabině 2 ks držák ochranných přileb

zařízení pro trvalý ohřev infúzí na teplotu 37+-2˚C (termobox)

stropní madlo dělené, s držákem infuzních lahví a PE vaků, se silenblokem 2+2 v ose nosítek

nábytková sestava na přepážce za řidičem: sedačka s opěrkou zad a hlavy, s tříbodovým bezpečnostním pásem (M1), s uzavřeným úložným prostorem pod odklopným sedákem

skříňka na příčce se zásuvkami  vybavenými dojezdovými tlumiči, s nerez pracovní deskou o maximální možné šířce a se zvýšeným zaobleným okrajem

úložný prostor skříňky u bočních dveří, s obloženým dnem a boky z nerez plechu, pro zdravotnické kufry nebo batohy, doplněný popruhy k jejich upevnění, používat vždy kovové spony

nad batohy zásobník s ochrannými lékařskými rukavicemi v kovovém provedení, v rozměru podle zadavatelem dodaného vzorku

plastový kryt pravého podběhu v ambulantním prostoru

ochranný plech na levé křídlo zadních dveří

nad posuvnými dveřmi z vnější strany hliníková okapnička pro odvod dešťové vody ze střechy vozidla v délce více než rovné posuvným dveřím, vysunutá maximálně dopředu

### Další zařízení:

dodání a montáž antény, instalační sady a vozidlové radiostanice v pásmu 160 MHz kompatibilní s radiosítí zadavatele, včetně držáku a tlačítkového mikrofonu

dodání a montáž antény a instalační sady DIN vozidlové radiostanice MATRA typ TPM 700 (radiostanici dodá zadavatel)

dodání a montáž dobíjecí svítilny 12V s držákem v prostoru řidiče, specifikace: LED technologie svícení; použití i ve výbušném prostředí; možnost připnout na oděv; světelný výkon až 200 Lm; Li-Ion akumulátor; dobíjecí podstavec (držák) napojený na el. síť vozidla

dodání a montáž tiskárny výjezdového protokolu, včetně routeru s příslušenstvím pro přenos dat

- - specifikace tiskárny: spotřeba v zapnutém stavu není více než 500 W; laserová černobílá technologie tisku; formáty papíru A4; rozhraní USB, Wi-Fi; rychlost tisku ČB nad 25 str./min.; doba tisku první strany pod 10 sek.; spotřeba ve stand-by pod 0,9 W; hlučnost pod 55 dB; rozměry max. 38x37x190 mm; hmotnost pod 7 kg.

- - specifikace routeru: Přenosný 3G/4G bezdrátový router; sdílení mobilního připojení; cestovní design; bezdrátové připojení až 150 Mbit/s; 3 režimy (směrovač 3G/4G, WISP směrovač, režim AP); rozměry max. 75x70x25 mm; Wi-Fi třídy 802.11 b/g/n; frekv. pásmo 2,4 GHz; interní anténa; web management; USB port; firewall, filtrování MAC, DoS.

dodání a montáž měniče napětí s čistým sinusovým průběhem, 12V stejnosměrných v palubní síti vozidla na 230 V střídavých ve 2 kusech zvlášť označených zásuvek (jedna pro napájení výše požadované laserové tiskárny)

- - specifikace měniče: minimálně 1600 W, špičkově překročitelný, model vhodný k provozu ve vozidle, s elektronickou ochranou proti přetížení a dostatečným chlazením, předurčený k napájení spotřebičů II. třídy, např. počítačů, notebooků, tiskáren, měřících přístrojů a podobně; měnič instalovat s možností odpojení samostatným vypínačem; v ambulantním prostoru v dosahu tiskárny a přístrojů 2 ks barevně odlišené zásuvky s označením „230 V z měniče“ s signální kontrolkou označující přítomnost napětí

dodání a montáž přední vnitřní sledovací kamery se záznamem včetně napájecí jednotky a záznamové karty; montáž napájecí jednotky uzpůsobit pro snadný přístup k nastavovacím prvkům, napájení kamery 12 V ze stropu, zapojení na zařízení chránící akumulátor podvozku před vybitím

- - specifikace kamery: instalace na čelní sklo za zpětné zrcátko bez jakéhokoliv omezení výhledu řidiče i spolujezdce, schopnost polohování přední kamery v úhlu 360° bez nutnosti manipulace s držákem; záznam na kartu s kapacitou až do velikosti 64 GB; záznam obrazu ve Full HD s rozlišením 1920x1080 s frekvencí 30 snímků za sekundu, možnost zobrazení data a času + rychlosti vozu v záznamech; nepřerušovaný (kontinuální) záznam jízdy i během ukládání jednotlivých sekvencí; wi-fi spojení s kamerou; zabudovaný reproduktor i mikrofon; modul GPS součástí zařízení; provozní teploty min. od -20°C do +60°C; ochrana proti vybití akumulátoru vozu samostatným zařízením mimo kameru; součástí dodávky je i originál karta výrobce kamery

- skrytě v přístrojové desce namontována sledovací jednotka „ ONI systém“ včetně antény; požadována je dodávka a montáž včetně zapojení a aktivace v systému sledování; jednotku je nezbytné správně nasměrovat, upevnit a zapojit pro možnost sledování aktivace majáků a sirény; konkrétní typ uveden z důvodu nezbytné kompatibility s užívaným systémem sledování vozidel; jednotka musí komunikovat s navigačním systémem ve vozidle (přenos souřadnic cíle do navigační jednotky) a umožňovat použití tzv. statusů z přídavného ovládacího panelu statusovače (statusovač dodá k montáži zadavatel); zapojení do 2 univ. vstupů tak, aby bylo zajištěno sledování zapnutí VRZ a sirény

- dodání mobilního zařízení sloužícího pro navigaci na místo události

- -  specifikace: autonavigace; uhlopříčka displeje minimálně 6“; displej WQVGA TFT, podsvícený, s rozlišením alespoň 800x480 bodů; dotykový displej; zařízení musí umět podporovat komunikaci přes FMI rozhraní! (možnost odesílat zprávy do zařízení přes fleet management v nejaktuálnější verzi – jednotka bude napojena na výše uvedenou sledovací jednotku, přes kterou bude probíhat příjem souřadnic místa události); připojení USB kabelem; mapy 45 zemí Evropy s doživotní bezplatnou aktualizací, samostatné mapy České republiky; návod v českém jazyce; 3D náhled při navigaci, asistent jízdních pruhů, automatické řazení a  přepočet trasy, hlasová navigace, baterie dobíjecí lithium – ion s výdrží do 1,5 hod.; vysoce-citlivý přijímač; zařízení musí být určeno pro český trh, pocházet z oficiální distribuce v České republice se zárukou poskytovanou oficiálními servisními partnery výrobce na území České republiky; dodání a montáž držáku mobilního zařízení sloužícího pro navigaci včetně zajištění skrytého napájení vyvedeného z přístrojové desky; držák bude součástí dodávky navigační jednotky; lze umístit přísavkou na sklo

### Držáky na zdravotnické přístroje a techniku:

### - každé z vozidel bude mít (pokud počet a typ není upřesněn níže, platí dodání do každého z vozidel!):

- dodávka a montáž držáku s dobíjením na defibrilátor

- dodávka a montáž držáku s dobíjením na plicní ventilátor

- dodávka a montáž držáku na perfusory (2 ks nad sebou, lineární dávkovače pro použití v intenzívní medicíně s možností kalibrace na stříkačky 20/50 ccm)

- dodávka a montáž držáku na odsávačku - elektrická s dobíjecím držákem v zadní stěně napojeným přímo na 12V rozvod vozidla

- držák, či jiné zajištění proti pádu, na tiskárnu výjezdového protokolu

- dodávka a montáž držáku transportní sedačky

- dodávka a montáž držáku na scoop rám (bajonetové uchycení středem nebo je přípustné jeho alternativní bezpečné umístění ve vozidle)

### Přístrojová a transportní technika:

### - každé z vozidel bude mít (pokud počet a typ není upřesněn níže, platí dodání do každého z vozidel!):

- 1 ks odsávačka elektrická, se znovu použitelnou průsvitnou plastovou nádobkou na sekrety o objemu 1l s ochranou proti přetoku; integrovaná baterie s minimální výdrží 30 minut při plném výkonu odsávací jednotky; automatické dobíjení baterie při založení do držáku na zadní straně odsávačky; indikace pomocí LED diod stavu baterie, stupně vakua, připojení externího zdroje; obslužný panel v přední části přístroje; přídavná boční kapsa na umístění odsávacích kanyl; odsávačka musí být kompatibilní se současným vybavením vozidel zadavatele

- 1 ks nástěnný tonometr s manžetou v hlubokém košíku

- 2 kusy redukční ventil 10 l láhev O² bez inhalační přípojky; vstup: W21,8x1/14“, výstup: rychlospojka 4,5 bar

- 1 kus redukční ventil na 2 l láhev O² s inhalační přípojkou; průtok 0-25 l/minuta, kyslík, vstup: W21,8x1/14“,  výstup: a) G3/8“ + hadicový nástavec; b) rychlospojka

- 1 kus průtokoměr okénkový, průtok 0-25 l/minuta, kyslík, vstup: rychlospojka M12 x 1, výstup hadicí, nástavec G 3/8“

- 1 ks přenosný ventilátor bez měření CO2 na napájené nosné jednotce (brašna) s držákem kyslíkové lahve (specifikace viz. níže)

- 1 ks defibrilátor / monitor / kardiostimulátor (specifikace viz. níže)

- 1 ks lineární dávkovač - perfusor s možností kalibrace na stříkačky 20/50 ccm většiny známých výrobců; napájení dobíjecími AKU, ext. napájení 12 V; výdrž baterií cca 60 hod při průtoku menším než 10 ml/hod; možnost montáže na stěnu nad sebou (upevnění na madle v prostoru zástavby sanitního vozidla); hmotnost  do 2 kg; rozměry do 200x110x130 mm

1 ks nosítka s nožním madlem odnímatelná + podvozek, včetně anatomické matrace s dětským integrovaným zádržným systémem a tvarovaných přípravků pro stabilizaci hlavy pacienta (specifikace viz. níže)

- skládací transportní sedačka s pásy (specifikace viz. níže)

- upřesnění: 	vozidlo ÚO Bruntál 1ks sedačka typ A

- vozidlo ÚO NJ 1 ks sedačka typ B

- vozidlo ÚO NJ 1 ks sedačka typ B

- 1 ks scoop rám vyroben z kvalitního polyetylénového materiálu (Carbon) odolného vůči desinfekčním prostředkům; nosnost min. 150 kg; délka min. cca 1650 mm, šířka max. cca 450 mm, výška max. cca 80 mm; hmotnost max. cca 8 kg; podélná dělící rovina musí být vybavena pro spojení bezpečnostními zámky s dvojitou západkou

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veškeré dodávané zboží musí být nové a dosud nepoužívané.

U přístrojové techniky budou dodány prohlášení o shodě výrobku dle platné legislativy, stejně tak návody k použití v českém jazyce.

Vozidla musí být dodána v souladu s platnými právními předpisy, zejména musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické záchranné služby a o požadavcích na tyto dopravní prostředky s dále pak normu ČSN EN 1789+A2.

Veškeré návody na použití budou dodány v českém jazyce.

Dodavatel při předání vozidla doloží prohlášení o shodě akreditované zkušebny s tím, že vozidlo splňuje požadavky normy ČSN EN 1789+A2.

K vozidlu budou doloženy veškeré doklady potřebné pro řádné přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel na odboru dopravy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Požadovaná specifikace na modulární bifázický defibrilátor/monitor/kardiostimulátor:

### Je požadováno:

- provozní teplota přístroje: vhodné pro venkovní i vnitřní použití

- ochrana před prachem a stříkající vodou min. IP54

- ochrana před nárazem dle EN 1789

- viditelné světelné alarmy, zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónu

- intuitivní ovládací prvky pro snadnou obsluhu

- tiskárna: termotisk, šířka papíru min. 100 mm, tisk 6 svodů najednou,

- tisk klidového EKG ve formátu 2x6 nebo 4x3, volitelná rychlost tisku, bezúdržbové provedení

- li-ion baterie s minimální životností dva roky a rychlým nabíjecím cyklem

- Informace o zbývající kapacitě a stavu baterie zobrazené na hlavní obrazovce (vhodné v minutách)

- napájení přístroje 12 V DC integrované v certifikovaném bezpečnostním držáku do sanitního vozu s jednoduchou obsluhou

- jednoduchá obsluha a snadné využití přístroje i v režimu PNP s důrazem na vysokou mobilitu a flexibilitu

- datový přenos 12ti svodového EKG pomocí interního GSM modemu

- datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje

- možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu

- sada kompletního provozního příslušenství

- ochranné pouzdro pro kabely a snímače

### Monitor/monitorované parametry:

- monitorace pacientů všech věkových kategorií

- EKG 3/5/12 svodů, 12 svodové klidové EKG

- SpO2  + křivka

- SpCO  (prodlužovací kabel, čidlo SpCO)

- Sada čidel SpO2 pro všechny věkové skupiny

- EtCO2 + křivka, mainstream systém s možností měření intubovaných i neintubovaných pacientů

- NIBP měření auto/manuál

- min. 8“ barevný displej, podsvícený; invertovatelný s velmi dobrou viditelností

- zobrazení min. 4 křivky barevně rozlišené najednou, při klidovém EKG 12 křivek najednou ve formátu 2x6 nebo 4x3

- intuitivní ovládací prvky pro snadnou obsluhu

- možnost volitelně rozšířit o další funkce jako IBP, teplota, CPR, Bluetooth, Wi-Fi

### Defibrilátor/kardiostimulátor:

- bifazický impuls

- AED, poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC směrnic 2015  s možností snadné úpravy při změně směrnic ERC

- transkutánní pacer s minimálně dvěma módy provozu -  DEMAND, FIX

- stimulace přes defibrilační/stimulační elektrody, volitelná intensita (mA) frekvence  á/min

- defibrilace přes nalepovací multifunkčních elektrody, defibrilace/stimulace, pro dospělé/pediatrické/novorozenecké

- dodat terapeutický kabel (min. 1 m) k multifunkčním elektrodám pro napojení pacienta na nosítkách v sanitním vozidle

- nízká hmotnost

Součástí přístroje musí být i nabíjecí držák přístroje na stěnu sanitního vozidla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Požadovaná specifikace na přenosný ventilátor bez měření CO2 na napájené nosné jednotce (brašna) s držákem kyslíkové lahve (kyslíková lahev není součástí dodávky).

### Je požadováno:

Transportní ventilátor bez měření CO2

Nosná jednotka s nabíjecím rozhraním a ochrannou brašnou

Redukční ventil pro napojení ventilátoru ke zdroji kyslíku včetně tlakové hadice a příslušných šroubení/rychlospojek

Držák na 2-l tlakovou láhev (bez dodávky lahve)

Pacientský okruh s maskou – znovupoužitelný

Ventil pro CPAP terapii

Sada jednorázových CPAP/NIV masek s úchytným proužkem a pásem

Testovací sada

Tlaková hadice

Režimy: IPPV, CPAP, CPR, RSI (SIMV, S-IPPV, inhalace)

Rozměr (Š x V x H): 206 x 137 x 130 mm

Hmotnost: 2,5 kg

Provozní teplota: -18 až +50°C

Skladovací teplota: -40 až +70°C (max. 48 hod)

Provozní tlak: 2,7 - 6 bar

Dechová frekvence: 5 až 50 /min

Poměr I:E: 1:1,7 mandatorní, jinak v závislosti na triggeru

Maximální ventilační tlak (Pmax): 10 - 65 mbar

Stupeň vodní ochrany: IP54

Třída produktu dle MDD: II b

Napájení: automobil: 12V, síťový provoz: 15V

Dechový objem: 50 - 2000 ml

Alarmy: vizuální, akustické (60 dbA až 88 dbA)

Typy pohotovostních režimů: Dospělý, dítě, malé dítě

Displej: 5" TFT, barevný

Provozní doba: 10 hod

Nabití 0-100%: 3,5 hod (0-95%)

Typ plynu: medicinální kyslík

Splňuje normy: EN 60601-1, EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3

PEEP 0 - 20 mbar

uchování dat na SD kartu

Součástí dodávky musí být i držák na stěnu nosné jednotky s nabíjecím rozhraním, s 12 V přípojkou do sítě vozidla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Požadovaná specifikace na skládací transportní sedačka – schodolez pro přepravu pacientů vsedě typ A.

### Je požadováno:

nosnost minimálně cca 170 kg

váha maximálně 18 kg

2x bezpečnostní pás pro uchycení pacienta

transportní kolečka vpředu i vzadu

na zadní straně sedačky pás pro evakuaci po schodech

výklopné opěradlo na nohy pacienta

výškově nastavitelná rukojeť

teleskopické výsuvné držadlo

rozměry složeného modelu max. cca 1300x500x300 mm

### Požadovaná specifikace na skládací transportní sedačka – schodolez pro přepravu pacientů vsedě typ B.

### Je požadováno:

váha max. 12 kg

nosnost max. cca 180 kg

2 x příčný bezpečnostní pás pro uchycení pacienta

transportní kolečka vzadu o velkém průměru, přední menší otočná kolečka s brzdou

na zadní straně sedačky ozubený pás pro evakuaci po schodech šířky min. 30 mm

hliníková konstrukce s vysokou pevností

dobře viditelný oranžový rám

rozměry složeného modelu max. cca 1200x550x250 mm

výsuvné horní madlo se třemi pozicemi zajištění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Požadovaná specifikace na nosítka s nožním madlem odnímatelná + podvozek, včetně anatomické matrace s dětským integrovaným zádržným systémem a tvarovaných přípravků pro stabilizaci hlavy pacienta.

### Je požadováno:

nosítka s nožním madlem odnímatelná + podvozek,

anatomické matrace s dětským integrovaným zádržným systémem

tvarované přípravky pro stabilizaci hlavy pacienta

nosítka: výsuvná madla pro přenášení; lehká hliníková konstrukce; boční sklápěcí zábrany; 4 kolečka na spodní straně nosítek; polohování opěry zad minimálně 0˚ až 75˚ včetně polohovatelné opěrky hlavy; polohovatelné opěry nohou včetně samostatného polohování kolen pacienta; přepravní rozměry cca do 210x700x350 mm; nosnost minimálně 225 kg; váha do cca 30 kg (bez matrace, pásů a dalšího vybavení); samonavíjecí bezpečnostní pásy; anatomická matrace s dětským integrovaným zádržným systémem, včetně tvarovaných přípravků pro stabilizaci hlavy pacienta

podvozek: s dvoukrokovým nakládacím nezávislým systémem s ergonometrickým a bezpečnostním opatřením předcházejícím možnému zranění záchranářů nebo pacientů; 7 výškových poloh transportního podvozku; kolečka průměru cca 200 mm, nejlépe pryžová; váhový limit u podvozku minimálně cca 250 kg; hmotnost podvozku cca do 30 kg; přepravní rozměry cca do 2200 x 700 x 370 mm; možnost jednočlenné obsluhy; brzdy na zadních kolech zabraňující samovolnému pohybu podvozku