## Technické podmínky část č.2- sanitní vozidlo ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2, provedení se zvýšenou průchodností, pohon obou náprav, tj. 4x4. Celkem: 3ks

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li níže uvedeny odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele s dovětkem „například“, slouží tyto pouze jako příklad vymezení uživatelských standardů. Dodavatelé jsou oprávněni dodat z důvodu ochrany hospodářské soutěže i jiné výrobky a zařízení, která svými standardy budou odpovídat níže uvedeným.

Jsou-li níže uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými. To znamená, že konkrétně uvedená zařízení či výrobky musí např. pasovat do držáků v jiných, např., záložních vozidlech nebo vozidlech užívaných na jiném výjezdovém stanovišti.

U použitých komponentů nástavby zadavatel požaduje splnění homologací podle ČSN EN 1789 + A2.

### Zvláštní technické podmínky:

V souladu s nařízením vlády č. 173, ze dne 11. května 2016

Vozidlo kategorie M1

Musí splňovat emisní limity minimálně EURO 6, v souladu s přílohou č. 1 uvedeného nařízení vlády

Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 11 litrů / 100 km u naftových motorů nebo 12 litrů / 100 km u motorů benzínových, souladu s přílohou č. 2, článek III, uvedeného nařízení vlády

### Technické podmínky:

### Podvozková část:

celková hmotnost vozidla 3 500 kg a vyšší

motor o výkonu min. 125 kW

převodovka automatická, náhon na obě nápravy, provedení 4 x 4

rozvor minimálně 3 400 mm

minimální rozměry ošetřovacího prostoru pro pacienty (mm): 2900x1600x1800 (délka, šířka, výška)

počet míst v kabině řidiče 1+1

boční posuvné dveře

posuvné okno v bočních dveřích ambulantního prostoru

zesílená přední náprava

stabilizátor přední nápravy

zesílený stabilizátor zadní nápravy

tlumiče pérování na obou nápravách zesílené

elektricky vyhřívaná a seřiditelná zpětná zrcátka

kontrolka poruchy vnějšího osvětlení

elektrické ovládání oken u řidiče i spolujezdce

přední okno determální se zeleným pruhem

okna bočních dveří u řidiče a spolujezdce s ochrannou folií proti rozbití při pokusu o vloupání

vysoká střecha

dvoukřídlé zadní dveře s okny, otvíratelné 270º, doplnit pevnější aretaci po otevření v 90° (zajištění zástavbářem  proti samovolnému zavření vlivem větru)

nástupní schůdek u zadních dveří

přídavný nástupní schůdek u bočních posuvných dveří

dělící stěna s posuvným oknem maximálních možných rozměrů nebo dveřmi do prostoru kabiny

vnitřní zpětné zrcátko

zajištění uzávěru palivové nádrže

objem nádrže paliva minimálně 70 l

zesílený alternátor

zesílený akumulátor motoru

oddělovací relé pro přídavný akumulátor

přídavný akumulátor pro nástavbu zesílený

kontakty pro nouzové startování a dobíjení akumulátoru

ukazatel vnější teploty na přístrojovém panelu

mlhová světla

funkce světel přisvícení do zatáčky

světla pro denní svícení

hlavní světlomety LED provedení

ukazatele směru vzadu nahoře integrované, bez přesahu nad střechu vozidla

přední lapače nečistot

zadní lapače nečistot

ESP (ABS + ASR + BAS + EBV)

brzdy hydraulické, dvouokruhové, všechny kotoučové

adaptivní brzdová světla

asistent pro potlačení vlivu bočního větru

předehřev paliva

možnost přihřívání chladicí kapaliny za provozu vozidla z důvodu rychlejšího dosažení provozní teploty a jejího udržení při nízkých teplotách

tachometr kalibrovaný v kilometrech, vozidlo bez tachografu

tempomat pro udržení nastavené rychlosti

omezovač rychlosti nastaven do konstrukční rychlosti vozidla podle technického průkazu

otáčkoměr

imobilizér

zvuková vnější signalizace couvání

parkovací asistent vzadu i vpředu originál od výrobce podvozku včetně vizuální a akustické signalizace

zpětná kamera s výstupem na displej autorádia v kabině řidiče originál od výrobce podvozku (možno spojit s parkovacím asistentem)

centrální zamykání s dálkovým ovládáním, s možností samostatného uzamčení kabiny řidiče

sedadla řidiče i spolujezdce podélně posuvná, seřizovatelná opěrka zad, bederní opěrka , područka, výškově nastavitelné sedadla

opěrka hlavy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelná

výškově a posuvně nastavitelný volant

uzavíratelná schránka u spolujezdce

odkládací polička nad čelním oknem

sluneční clona otočná, u řidiče i spolujezdce

originální autorádio od výrobce podvozku s možností USB vstupu

ukazatel servisních intervalů

třetí brzdové světlo vzadu nahoře, bez přesahu nad střechu vozidla

airbag řidiče s předpínačem bezpečnostního pásu

airbag spolujezdce s předpínačem bezpečnostního pásu

kontrola zapnutí bezpečnostních pásů

boční airbagy okenní u řidiče i spolujezdce

klimatizace s automatickou regulací v prostoru řidiče i sanitní zástavby, výměník umístit mimo střechu vozidla

dodávka a montáž hasicího přístroje 2 kg (FE 36) – čisté hasivo, montáž do prostoru kabiny

odtahové oko vzadu

ve vozidle gumové koberce u řidiče a spolujezdce

vozidlo musí být vybaveno plnohodnotnou rezervou, umístění mimo ambulantní prostor

příbalem sada vozidlu odpovídajících zimních pneumatik s disky (4 ks), v případě že vozidla budou dodána z výroby s letními pneumatikami nebo sada odpovídajících letních pneumatik s disky v případě, že vozidla budou dodána s  pneumatikami pro zimní provoz

ve vozidle základní výbava, tj. trojúhelník, autolékárnička, tažné lano, náhradní žárovky, výstražná vesta 5 ks

vozidlo jako celek musí splňovat předpisy dané pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích v ČR, musí být nové, nepoužívané – rok výroby 2019

### Zástavba:

### Barevné provedení:

v souladu s vyhl. č. 296/2012 Sb.

základní barva karoserie vozidla je žlutá, RAL 1016, nebo ekvivalent, lakování barvou

na bocích vozidla je umístěno retroreflexní značení v podobě pravidelně se střídajících obdélníkových polí zelené a žluté barvy o minimálním rozměru 590 x 300 mm ve dvou vodorovných pruzích vytvářejících vzhled šachovnice, přičemž kratší strana obdélníkového pole určuje šíři pruhu; v horní části obou boků pak obdobný zeleno žlutý pruh o šíři 80 mm

na bocích velký nápis „Zdravotnická záchranná služba“ odstín RAL 3024,

na předních dveřích v zeleném poli pak žluté logo MSK a nápis „Moravskoslezský kraj“

na střeše (150 mm), na obou předních blatnících a na zadních dveřích (100 mm) volací znak, provedení v barvě černé

na zadních dveřích vpravo dole symbol upozorňující na přepravu kyslíku.

na zadních dveřích pod okny šikmé pruhy od středu dolů, odstín RAL 3024 signální

na oknech zadních dveří 2x „Modrá hvězda života“ , provedení reflexní s konturou, nad okny nápis „AMBULANCE“, na horní hraně dveří vpravo volací znak a vlevo symbol telefonu s číslem 155

na přední kapotě velký znak ZZS MSK, po obou bocích znaku 4 vodorovné pruhy v odstínu RAL 3024, na zvýšené střeše (spojleru) vpředu nad oknem nápis    „A M B U L A N C E“ v odstínu RAL 3024

na obou bocích nástavby šikmý pás v odstínu RAL 3024, na něm  „Modrá hvězda života“, provedení reflexní s konturou

na obou bocích vzadu pod šikmým pásem nápis „www.zzsmsk.cz“

drobné doplňky, jako telefonní číslo či symbol apod. upřesní zadavatel

### Výstražná zařízení (VRZ - dodá dodavatel včetně montáže):

přední hlavní výstražné zařízení integrované do nástavby, světla v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené), provedení v lineární LED technologii, svítící do všech stran, min. 60 světelných bodů, vysoká viditelnost z bočních úhlů, na obou bocích bílé světlo s dostatečným výkonem, se samostatným spínáním, pro osvětlení například domovních čísel; provedení v rovině se střechou vozidla; naprogramováno svícení vždy minimálně jednoho modulu (pro „fotoradar“ ); zapojení světelného výstražného zařízení s možností volby „denního“(plného světelného výkonu) a „nočního“ (slabšího světelného výkonu)

vzadu integrovaná LED světla v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené), min. 48 světelných bodů, provedení v míře maximálně možné k rovině střechy vozidla

zesilovač sirény o výkonu minimálně 200 W, 2 x reproduktor sirény, každý o výkonu 100W

přepínání tónů sirény na volantu tak, aby se při přepínání současně neaktivoval klakson vozidla

signál HORN aktivovaný vlastním červeným tlačítkem v dosahu řidiče u volantu

přídavná přední výstražná světla v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené), lineární LED technologie, dva kusy, vždy minimálně 8 světelných bodů, zapuštěná v masce, umístění v co nejširších možných bodech masky vozidla

dvě přídavná světla v barvě modré a červené (vlevo ve směru jízdy červené), v lineární LED technologii, minimálně 8 světelných bodů, umístěná na bocích předních blatníků – zapuštěné do blatníku

veškeré komfortní funkce k ovládání VRZ, samostatně tlačítko pro HORN, ostatní funkce (přepínání) VRZ na volantu – v ovládání klaksonu bez jeho aktivace při použití VRZ; signalizace zapnutí VRZ v zorném poli řidiče (prosvícený spínač nebo kontrolka)

### Další vybavení:

zástavbu koncipovat tak, aby zůstala kompletně rovná střecha bez nežádoucích výstupků s cílem zachovat co nejmenší možnou průjezdnou výšku celého vozidla

vyztužení karosérie pro uchycení zdravotnických přístrojů, zachovat dostatečnou prostorovou rezervu pro varianty typů a rozmístění přístrojů

v prostoru kabiny lampička na čtení map u spolujezdce v LED provedení „krátká“

uzavíratelný úložný prostor na doklady formátu A4

v prostoru kabiny i v ambulantním prostoru úložné boxy na notebook včetně napájecí zásuvky 12V trvale napájené ze zástavbové autobaterie

zateplení a odhlučnění ambulantního prostoru

obložení stěn, stropu a dveří v provedení odpovídajícím ČSN EN 1789+A2

podlaha v provedení odpovídajícímu ČSN EN 1789+A2 s plynulým přesahem na stěny o velikosti min. 5 cm (z důvodu usnadnění čištění a desinfekce; tzv. „litá podlaha“)

odpružený, polohovatelný stůl nosítek s nerezovým pojezdem, elektricky ovládaný; na stole kotevní systém podvozku nosítek

zvukové znamení z ambulantního prostoru k řidiči

osvětlení sanitního prostoru led diodami bílé barvy (pásy 2xpodélné a 1x příčný nad pracovní plochou) s vypínačem se stmívačem u bočních a s vypínačem u zadních dveří

na pravé straně stropu 1 pás LED diod modré barvy k nočnímu osvětlení se samostatným vypínačem, délka stejná jako bílá

2 ks bodová svítilna nad nosítky LED technologie - přídavné osvětlení nad nosítky ve smyslu ČSN EN 1789+A2

osvětlení bočního vstupu při otevření dveří, LED provedení

veškeré osvětlení v ambulantním prostoru v souladu s ČSN EN 1789+A2

spínače na ovládacím panelu v ambulantním prostoru zástavby podsvětlené

upevňovací systém pro dvě svisle upevněné infuze či PE vaky – provedení v souladu s ČSN EN 1789+A2

nezávislé teplovzdušné topení pro ambulantní prostor odpovídající parametrově ČSN EN 1789+A2, článek 4.5.5.1

teplovzdušné elektrické topení na 230 V s termostatem v ambulantním prostoru, zapojené v samostatné zásuvce přes přípojku 230 V z vnějšího zdroje

teplovodní závislé topení s ventilátorem v ambulantním prostoru, s možností oddělení od teplovodního topení v kabině řidiče, ovládání ventilátoru v ambulantním prostoru

výkonově musí být topení nastavitelné tak, aby splňovalo, včetně regulace, ustanovení ČSN EN 1789+A2

v ambulantním prostoru min. 6 ks elektrické zásuvky 12V podle potřeby a rozmístění přístrojů a zařízení, další min. 2ks v kabině, další 1ks originál inkubátorová typ DARTIN – vodič k této zásuvce o průřezu minimálně 4 mm², všechny přístrojové zásuvky v provedení „rohová“, natočené směrem k podlaze nebo do strany

skříňky se zásuvkami vybavené dojezdovými tlumiči

prostory pro uložení resuscitačního kufru nebo batohu, opatřeno popruhy k upevnění batohů

na veškeré popruhy používat vždy kovové spony

pracovní plocha pro odkládání zdravotnického materiálu při ošetřování pacienta buď z nerezu nebo jiného kvalitativně odpovídajícího materiálu

zařízení pro trvalý ohřev infúzí na teplotu 37+-2˚ C. (termobox)

na vhodném místě dávkovač desinfekce v nerezovém držáku

skříňky v rozích pod stropem zástavby, maximálně využít možné prostory

skříňka pro uložení vakuové matrace

skříňka na dlahy

za hlavou pacienta sedačka s tříbodovým bezpečnostním pásem (M1)

na pravé straně vedle nosítek 2x otočná sedačka s tříbodovým bezpečnostním pásem (M1), páčka aretace na levé straně

místo pro uložení ochranných pomůcek jednotlivce v kufříku o rozměrech 65 x 45 x 20 cm

lékovka – 4 police

nástupní madla u bočních dveří dostatečně dlouhá a bezpečně vyklopená dovnitř prostoru

v dosahu osoby sedící na sedačce v ambulantním prostoru umístit na stěnu 1 ks speciální nůž na přeříznutí bezpečnostních pásů; na přepážku umístit navíc do držáku 1 ks speciální nůžky na přestřihnutí bezpečnostních pásů

2 ks držák na 10 l kyslíkovou láhev vzadu, s dostatečnou výškovou rezervou na různé výšky láhví, rychlospojky na stěně u lahví (vstup plynu)

2 ks držák na 2 l kyslíkovou láhev

rozvod kyslíku se čtyřmi rychlospoji na levé straně zástavby (výstup plynu), dva u přístrojů a dva na panelu

pro všechna propojení jak láhví, tak přístrojů dodat kompletní propojovací hadice

dodání a montáž nádoby na odpadky

na všechna celá okna sanitního prostoru tmavou folii, dolní 2/3 oken zneprůhlednit i pro případ večer rozsvíceného vnitřního osvětlení

vzadu na hraně střechy výkonná bílá pracovní světla v LED technologii spínaná jednak automaticky při zařazení zpátečky a jednak prosvětleným (kontrolka) vypínačem umístěným na palubní desce v kabině v zorném poli řidiče

na obou bocích nástavby nahoře vždy 2 ks LED světel, šikmo dolů, pro dostatečné osvětlení pracovního prostoru po bocích vozidla do vzdálenosti zhruba 3 m od vozidla, spínače samostatně pro levou a pravou stranu s kontrolkou u řidiče

varování při startování - světelná signalizace při startování vozidla a současně připojeném kabelu vnějšího zdroje 230V

rozvod 230 V, venkovní přívodní zásuvka s automatizovaným odpojením na levé straně za dveřmi řidiče, (v souladu s ČSN 33 2000-7-717), vnitřní jednoduchá zásuvka 230 V, 2x ve spodní části levé stěny zástavby; propojovací kabel délky 5 m součástí dodávky, proudový chránič, jistič, instalační relé, pojistky (samostatné schéma) umístěny za sedadlem řidiče na přepážce tak, aby nebyl omezen posun sedadla do zadní polohy; uvnitř vlevo dole 2x jednoduchá zásuvka 230 V; vše včetně výchozí revize elektro

zabudovaná nabíječka akumulátoru vozidla i nástavbového, doplněno dělícím relé zajišťujícím provozní stav vozidlového akumulátoru ve smyslu ČSN EN 1789+A2

předmontáž na rádio – anténa + repro, originální autorádio od výrobce podvozků, 2ks reproduktorů umístěných v ambulantním prostoru v přední části; ovládání hlasitosti reproduktorů prvkem umístěným na ovládacím panelu v ambulantním prostoru – systém zapni / vypni

úložný prostor nad kabinou řidiče

držák pro uchycení transportní sedačky – schodolezu na zadních dveřích

držák scoop rámu na pravé straně nahoře

okno na přepážce musí mít seřiditelnou clonu zabraňující rušení řidiče světlem z ambulantního prostoru – viz ČSN EN 1789+A2

dodání a montáž držáku role jednorázových ručníků, provedení z kovu+ jedna role ručníků

2 ks držák s nádobou na použité kanyly, cévky atd. – provedení z kovu

2 kusy držák na zásobník s ochrannými lékařskými rukavicemi v ambulantním prostoru a 1 ks držák v kabině, rozměry podle vzorku námi používaných krabiček - provedení z kovu

v kabině 2 ks držák ochranných přileb

nucené větrání prostoru obousměrným ventilátorem v provedení s bočním výstupem vzduchu

### Další zařízení:

dodání a montáž antény, instalační sady a vozidlové radiostanice v pásmu 160 MHz kompatibilní s radiosítí zadavatele, včetně držáku a tlačítkového mikrofonu

dodání a montáž antény a instalační sady DIN vozidlové radiostanice MATRA typ TPM 700 (radiostanici dodá zadavatel)

dodání a montáž dobíjecí svítilny 12V s držákem v prostoru řidiče, specifikace: LED technologie svícení; použití i ve výbušném prostředí; možnost připnout na oděv; světelný výkon až 200 Lm; Li-Ion akumulátor; dobíjecí podstavec (držák) napojený na el. síť vozidla

dodání a montáž tiskárny výjezdového protokolu, včetně routeru s příslušenstvím pro přenos dat

- - specifikace tiskárny: spotřeba v zapnutém stavu není více než 500 W; laserová černobílá technologie tisku; formáty papíru A4; rozhraní USB, Wi-Fi; rychlost tisku ČB nad 25 str./min.; doba tisku první strany pod 10 sek.; spotřeba ve stand-by pod 0,9 W; hlučnost pod 55 dB; rozměry max. 38x37x190 mm; hmotnost pod 7 kg.

- - specifikace routeru: Přenosný 3G/4G bezdrátový router; sdílení mobilního připojení; cestovní design; bezdrátové připojení až 150 Mbit/s; 3 režimy (směrovač 3G/4G, WISP směrovač, režim AP); rozměry max. 75x70x25 mm; Wi-Fi třídy 802.11 b/g/n; frekv. pásmo 2,4 GHz; interní anténa; web management; USB port; firewall, filtrování MAC, DoS.

dodání a montáž měniče napětí s čistým sinusovým průběhem, 12V stejnosměrných v palubní síti vozidla na 230 V střídavých ve 2 kusech zvlášť označených zásuvek (jedna pro napájení výše požadované laserové tiskárny)

- - specifikace měniče: minimálně 1600 W, špičkově překročitelný, model vhodný k provozu ve vozidle, s elektronickou ochranou proti přetížení a dostatečným chlazením, předurčený k napájení spotřebičů II. třídy, např. počítačů, notebooků, tiskáren, měřících přístrojů a podobně; měnič instalovat s možností odpojení samostatným vypínačem; v ambulantním prostoru v dosahu tiskárny a přístrojů 2 ks barevně odlišené zásuvky s označením „230 V z měniče“ s signální kontrolkou označující přítomnost napětí

dodání a montáž přední vnitřní sledovací kamery se záznamem včetně napájecí jednotky a záznamové karty; montáž napájecí jednotky uzpůsobit pro snadný přístup k nastavovacím prvkům, napájení kamery 12 V ze stropu, zapojení na zařízení chránící akumulátor podvozku před vybitím

- - specifikace kamery: instalace na čelní sklo za zpětné zrcátko bez jakéhokoliv omezení výhledu řidiče i spolujezdce, schopnost polohování přední kamery v úhlu 360° bez nutnosti manipulace s držákem; záznam na kartu s kapacitou až do velikosti 64 GB; záznam obrazu ve Full HD s rozlišením 1920x1080 s frekvencí 30 snímků za sekundu, možnost zobrazení data a času + rychlosti vozu v záznamech; nepřerušovaný (kontinuální) záznam jízdy i během ukládání jednotlivých sekvencí; wi-fi spojení s kamerou; zabudovaný reproduktor i mikrofon; modul GPS součástí zařízení; provozní teploty min. od -20°C do +60°C; ochrana proti vybití akumulátoru vozu samostatným zařízením mimo kameru; součástí dodávky je i originál karta výrobce kamery

- skrytě v přístrojové desce namontována sledovací jednotka „ ONI systém“ včetně antény; požadována je dodávka a montáž včetně zapojení a aktivace v systému sledování; jednotku je nezbytné správně nasměrovat, upevnit a zapojit pro možnost sledování aktivace majáků a sirény; konkrétní typ uveden z důvodu nezbytné kompatibility s užívaným systémem sledování vozidel; jednotka musí komunikovat s navigačním systémem ve vozidle (přenos souřadnic cíle do navigační jednotky) a umožňovat použití tzv. statusů z přídavného ovládacího panelu statusovače (statusovač dodá k montáži zadavatel); zapojení do 2 univ. vstupů tak, aby bylo zajištěno sledování zapnutí VRZ a sirény

- dodání mobilního zařízení sloužícího pro navigaci na místo události

- -  specifikace: autonavigace; uhlopříčka displeje minimálně 6“; displej WQVGA TFT, podsvícený, s rozlišením alespoň 800x480 bodů; dotykový displej; zařízení musí umět podporovat komunikaci přes FMI rozhraní! (možnost odesílat zprávy do zařízení přes fleet management v nejaktuálnější verzi – jednotka bude napojena na výše uvedenou sledovací jednotku, přes kterou bude probíhat příjem souřadnic místa události); připojení USB kabelem; mapy 45 zemí Evropy s doživotní bezplatnou aktualizací, samostatné mapy České republiky; návod v českém jazyce; 3D náhled při navigaci, asistent jízdních pruhů, automatické řazení a  přepočet trasy, hlasová navigace, baterie dobíjecí lithium – ion s výdrží do 1,5 hod.; vysoce-citlivý přijímač; zařízení musí být určeno pro český trh, pocházet z oficiální distribuce v České republice se zárukou poskytovanou oficiálními servisními partnery výrobce na území České republiky; dodání a montáž držáku mobilního zařízení sloužícího pro navigaci včetně zajištění skrytého napájení vyvedeného z přístrojové desky; držák bude součástí dodávky navigační jednotky; lze umístit přísavkou na sklo

### Držáky na zdravotnické přístroje a techniku:

### - každé z vozidel bude mít (pokud počet a typ není upřesněn níže, platí dodání do každého z vozidel!):

dodávka a montáž držáku s dobíjením na defibrilátor

dodávka a montáž držáku s dobíjením na plicní ventilátor

dodávka a montáž držáku na perfusory (2 ks nad sebou, lineární dávkovače pro použití v intenzívní medicíně s možností kalibrace na stříkačky 20/50 ccm)

dodávka a montáž držáku na odsávačku - elektrická s dobíjecím držákem v zadní stěně napojeným přímo na 12V rozvod vozidla

držák, či jiné zajištění proti pádu, na tiskárnu výjezdového protokolu

dodávka a montáž držáku transportní sedačky

dodávka a montáž držáku na scoop rám (bajonetové uchycení středem nebo je přípustné jeho alternativní bezpečné umístění ve vozidle)

### Přístrojová a transportní technika:

### - každé z vozidel bude mít (pokud počet a typ není upřesněn níže, platí dodání do každého z vozidel!):

- 1 ks odsávačka elektrická, se znovu použitelnou průsvitnou plastovou nádobkou na sekrety o objemu 1l s ochranou proti přetoku; integrovaná baterie s minimální výdrží 30 minut při plném výkonu odsávací jednotky; automatické dobíjení baterie při založení do držáku na zadní straně odsávačky; indikace pomocí LED diod stavu baterie, stupně vakua, připojení externího zdroje; obslužný panel v přední části přístroje; přídavná boční kapsa na umístění odsávacích kanyl; odsávačka musí být kompatibilní se současným vybavením vozidel zadavatele

- 1 ks nástěnný tonometr s manžetou v hlubokém košíku

- 2 kusy redukční ventil 10 l láhev O² bez inhalační přípojky; vstup: W21,8x1/14“, výstup: rychlospojka 4,5 bar

- 1 kus redukční ventil na 2 l láhev O² s inhalační přípojkou; průtok 0-25 l/minuta, kyslík, vstup: W21,8x1/14“,  výstup: a) G3/8“ + hadicový nástavec; b) rychlospojka

- 1 kus průtokoměr okénkový, průtok 0-25 l/minuta, kyslík, vstup: rychlospojka M12 x 1, výstup hadicí, nástavec G 3/8“

- 1 ks přenosný ventilátor bez měření CO2 na napájené nosné jednotce (brašna) s držákem kyslíkové lahve (specifikace viz. níže)

- 1 ks defibrilátor / monitor / kardiostimulátor (specifikace viz. níže)

- 1 ks lineární dávkovač - perfusor s možností kalibrace na stříkačky 20/50 ccm většiny známých výrobců; napájení dobíjecími AKU, ext. napájení 12 V; výdrž baterií cca 60 hod při průtoku menším než 10 ml/hod; možnost montáže na stěnu nad sebou (upevnění na madle v prostoru zástavby sanitního vozidla); hmotnost  do 2 kg; rozměry do 200x110x130 mm

1 ks nosítka s nožním madlem odnímatelná + podvozek, včetně anatomické matrace s dětským integrovaným zádržným systémem a tvarovaných přípravků pro stabilizaci hlavy pacienta (specifikace viz. níže)

- skládací transportní sedačka s pásy (specifikace viz. níže)

- upřesnění: 	vozidlo ÚO Karviná 1ks sedačka typ B

- vozidlo ÚO Bruntál 1 ks sedačka typ A

- vozidlo ÚO FM 1 ks sedačka typ B

- 1 ks scoop rám vyroben z kvalitního polyetylénového materiálu (Carbon) odolného vůči desinfekčním prostředkům; nosnost min. 150 kg; délka min. cca 1650 mm, šířka max. cca 450 mm, výška max. cca 80 mm; hmotnost max. cca 8 kg; podélná dělící rovina musí být vybavena pro spojení bezpečnostními zámky s dvojitou západkou

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veškeré dodávané zboží musí být nové a dosud nepoužívané.

U přístrojové techniky budou dodány prohlášení o shodě výrobku dle platné legislativy, stejně tak návody k použití v českém jazyce.

Vozidla musí být dodána v souladu s platnými právními předpisy, zejména musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické záchranné služby a o požadavcích na tyto dopravní prostředky s dále pak normu ČSN EN 1789+A2.

Veškeré návody na použití budou dodány v českém jazyce.

Dodavatel při předání vozidla doloží prohlášení o shodě akreditované zkušebny s tím, že vozidlo splňuje požadavky normy ČSN EN 1789+A2.

K vozidlu budou doloženy veškeré doklady potřebné pro řádné přihlášení vozidla do evidence motorových vozidel na odboru dopravy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Požadovaná specifikace na modulární bifázický defibrilátor/monitor/kardiostimulátor:

### Je požadováno:

- provozní teplota přístroje: vhodné pro venkovní i vnitřní použití

- ochrana před prachem a stříkající vodou min. IP54

- ochrana před nárazem dle EN 1789

- viditelné světelné alarmy, zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónu

- intuitivní ovládací prvky pro snadnou obsluhu

- tiskárna: termotisk, šířka papíru min. 100 mm, tisk 6 svodů najednou,

- tisk klidového EKG ve formátu 2x6 nebo 4x3, volitelná rychlost tisku, bezúdržbové provedení

- li-ion baterie s minimální životností dva roky a rychlým nabíjecím cyklem

- Informace o zbývající kapacitě a stavu baterie zobrazené na hlavní obrazovce (vhodné v minutách)

- napájení přístroje 12 V DC integrované v certifikovaném bezpečnostním držáku do sanitního vozu s jednoduchou obsluhou

- jednoduchá obsluha a snadné využití přístroje i v režimu PNP s důrazem na vysokou mobilitu a flexibilitu

- datový přenos 12ti svodového EKG pomocí interního GSM modemu

- datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje

- možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu

- sada kompletního provozního příslušenství

- ochranné pouzdro pro kabely a snímače

### Monitor/monitorované parametry:

- monitorace pacientů všech věkových kategorií

- EKG 3/5/12 svodů, 12 svodové klidové EKG

- SpO2  + křivka

- SpCO  (prodlužovací kabel, čidlo SpCO)

- Sada čidel SpO2 pro všechny věkové skupiny

- EtCO2 + křivka, mainstream systém s možností měření intubovaných i neintubovaných pacientů

- NIBP měření auto/manuál

- min. 8“ barevný displej, podsvícený; invertovatelný s velmi dobrou viditelností

- zobrazení min. 4 křivky barevně rozlišené najednou, při klidovém EKG 12 křivek najednou ve formátu 2x6 nebo 4x3

- intuitivní ovládací prvky pro snadnou obsluhu

- možnost volitelně rozšířit o další funkce jako IBP, teplota, CPR, Bluetooth, Wi-Fi

### Defibrilátor/kardiostimulátor:

- bifazický impuls

- AED, poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC směrnic 2015  s možností snadné úpravy při změně směrnic ERC

- transkutánní pacer s minimálně dvěma módy provozu -  DEMAND, FIX

- stimulace přes defibrilační/stimulační elektrody, volitelná intensita (mA) frekvence  á/min

- defibrilace přes nalepovací multifunkčních elektrody, defibrilace/stimulace, pro dospělé/pediatrické/novorozenecké

- dodat terapeutický kabel (min. 1 m) k multifunkčním elektrodám pro napojení pacienta na nosítkách v sanitním vozidle

- nízká hmotnost

Součástí přístroje musí být i nabíjecí držák přístroje na stěnu sanitního vozidla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Požadovaná specifikace na přenosný ventilátor bez měření CO2 na napájené nosné jednotce (brašna) s držákem kyslíkové lahve (kyslíková lahev není součástí dodávky).

### Je požadováno:

Transportní ventilátor bez měření CO2

Nosná jednotka s nabíjecím rozhraním a ochrannou brašnou

Redukční ventil pro napojení ventilátoru ke zdroji kyslíku včetně tlakové hadice a příslušných šroubení/rychlospojek

Držák na 2-l tlakovou láhev (bez dodávky lahve)

Pacientský okruh s maskou – znovupoužitelný

Ventil pro CPAP terapii

Sada jednorázových CPAP/NIV masek s úchytným proužkem a pásem

Testovací sada

Tlaková hadice

Režimy: IPPV, CPAP, CPR, RSI (SIMV, S-IPPV, inhalace)

Rozměr (Š x V x H): 206 x 137 x 130 mm

Hmotnost: 2,5 kg

Provozní teplota: -18 až +50°C

Skladovací teplota: -40 až +70°C (max. 48 hod)

Provozní tlak: 2,7 - 6 bar

Dechová frekvence: 5 až 50 /min

Poměr I:E: 1:1,7 mandatorní, jinak v závislosti na triggeru

Maximální ventilační tlak (Pmax): 10 - 65 mbar

Stupeň vodní ochrany: IP54

Třída produktu dle MDD: II b

Napájení: automobil: 12V, síťový provoz: 15V

Dechový objem: 50 - 2000 ml

Alarmy: vizuální, akustické (60 dbA až 88 dbA)

Typy pohotovostních režimů: Dospělý, dítě, malé dítě

Displej: 5" TFT, barevný

Provozní doba: 10 hod

Nabití 0-100%: 3,5 hod (0-95%)

Typ plynu: medicinální kyslík

Splňuje normy: EN 60601-1, EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3

PEEP 0 - 20 mbar

uchování dat na SD kartu

Součástí dodávky musí být i držák na stěnu nosné jednotky s nabíjecím rozhraním, s 12 V přípojkou do sítě vozidla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Požadovaná specifikace na skládací transportní sedačka – schodolez pro přepravu pacientů vsedě typ A.

### Je požadováno:

nosnost minimálně cca 170 kg

váha maximálně 18 kg

2x bezpečnostní pás pro uchycení pacienta

transportní kolečka vpředu i vzadu

na zadní straně sedačky pás pro evakuaci po schodech

výklopné opěradlo na nohy pacienta

výškově nastavitelná rukojeť

teleskopické výsuvné držadlo

rozměry složeného modelu max. cca 1300x500x300 mm

### Požadovaná specifikace na skládací transportní sedačka – schodolez pro přepravu pacientů vsedě typ B.

### Je požadováno:

váha max. 12 kg

nosnost max. cca 180 kg

2 x příčný bezpečnostní pás pro uchycení pacienta

transportní kolečka vzadu o velkém průměru, přední menší otočná kolečka s brzdou

na zadní straně sedačky ozubený pás pro evakuaci po schodech šířky min. 30 mm

hliníková konstrukce s vysokou pevností

dobře viditelný oranžový rám

rozměry složeného modelu max. cca 1200x550x250 mm

výsuvné horní madlo se třemi pozicemi zajištění

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Požadovaná specifikace na nosítka s nožním madlem odnímatelná + podvozek, včetně anatomické matrace s dětským integrovaným zádržným systémem a tvarovaných přípravků pro stabilizaci hlavy pacienta.

### Je požadováno:

nosítka s nožním madlem odnímatelná + podvozek,

anatomické matrace s dětským integrovaným zádržným systémem

tvarované přípravky pro stabilizaci hlavy pacienta

nosítka: výsuvná madla pro přenášení; lehká hliníková konstrukce; boční sklápěcí zábrany; 4 kolečka na spodní straně nosítek; polohování opěry zad minimálně 0˚ až 75˚ včetně polohovatelné opěrky hlavy; polohovatelné opěry nohou včetně samostatného polohování kolen pacienta; přepravní rozměry cca do 210x700x350 mm; nosnost minimálně 225 kg; váha do cca 30 kg (bez matrace, pásů a dalšího vybavení); samonavíjecí bezpečnostní pásy; anatomická matrace s dětským integrovaným zádržným systémem, včetně tvarovaných přípravků pro stabilizaci hlavy pacienta

podvozek: s dvoukrokovým nakládacím nezávislým systémem s ergonometrickým a bezpečnostním opatřením předcházejícím možnému zranění záchranářů nebo pacientů; 7 výškových poloh transportního podvozku; kolečka průměru cca 200 mm, nejlépe pryžová; váhový limit u podvozku minimálně cca 250 kg; hmotnost podvozku cca do 30 kg; přepravní rozměry cca do 2200 x 700 x 370 mm; možnost jednočlenné obsluhy; brzdy na zadních kolech zabraňující samovolnému pohybu podvozku