Specifikace a minimální technické požadavky

Dodávka musí obsahovat  1 ks systém pro vyšetření poruch dýchání během spánku včetně příslušenství pro potřeby ORL  oddělení Nemocnice Třinec, p.o. s těmito parametry a v uvedeném množství:

Systém pro vyšetření poruch dýchání    1 ks

- Mobilní přístroj vč. kompletního příslušenství jako je sada senzorů (velikost M), vyhodnocovací SW, přenosný kufřík, nabíječka

- upevnění přístroje popruhem přímo na hrudník pacienta

- diagnostika syndromu spánkové apnoe (SAS)

- kontrola tlaku CPAP / Bilevel

- záznam dat po dobu min. 10 hodin

- vyhodnocovací software pro automatické hodnocení apnoe (centrální, obstrukční, smíšená) a hypopnoe, pokles saturace, změny v dýchání a artefakty.

- grafické zobrazení nočního průběhu dýchání, saturace, thorakálního/abdominálního úsilí, polohy těla a tepové frekvence, počet/délka trvání událostí a poruch souvisejících s polohou těla.

- USB rozhraní, vč. datového kabelu

- on-line provoz s galvanickým rozdělením k PC

- součástí přístroje nabíječka

Další požadavky

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od dodání

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nepoužitý, nikoli demo nebo repasovaný

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy