Příloha č. 4  - Minimální technické požadavky

Číslo spisu: SNO/Otr/2019/10/tiskové řešení-SNO+SZZ

Číslo zakázky: P19V00000089

U obou typů tiskových zařízení požadujeme:

- dodávku nových, nepoužitých tiskových zařízení, dodávka repasovaných tiskových zařízení se nepřipouští

- pokud možno shodný typ tonerové kazety, aby jej bylo možné používat v obou zařízeních

- záruční dobu 48 měsíců platnou i v případě předčasného ukončení pronájmu

| TYP 1 / A4 mono tiskárna |
| --- |
| popis parametru | minimální požadavek |
| Technologie tisku a typ zařízení | černobílá laserová A4 monochromatická tiskárna |
| Rychlost tisku | min. 30 černobílých stran A4 / min. |
| Tisk první stránky | max. do 7 vteřin |
| Maximální měsíční zatížení | min. až 50 000 stran |
| Tiskové jazyky | PCL5, PCL6, Postscript3 |
| Oboustranný tisk | automatický duplex / duplexní jednotka |
| Zásobníku papíru | min. 250 listů |
| Víceúčelový zásobník papíru | min. 50 listů (prioritní automatický ruční podavač) |
| Podporované formáty papíru | A6 – A4 (zásobník i víceúčelových zásobník) |
| Kapacita tonerové kazety | min. 9.000 stran při 5% pokrytí dle standardu ISO/IEC 19752 |
| Typ tonerové kazety | all-in-one, tonerová kazeta typu vše v jednom, tzn. tonerový zásobník, včetně optického válce (jednotky) a odpadníku v jednom kuse |
| Displej tiskárny | Displej pro nastavení a ovládání tiskárny |
| Rozhraní a připojení | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-T |
| Podpora operačních systémů | Windows 7, 8, 10 (vše v 32 i 64 bit verzi), Linux, Unix |

| TYP 2 / A4 mono multifunkce |
| --- |
| popis parametru | minimální požadavek |
| Technologie tisku a typ zařízení | černobílá laserová A4 monochromatická tiskárna |
| Rychlost tisku | min. 30 černobílých stran A4 / min. |
| Tisk první stránky | max. do 7 vteřin |
| Maximální měsíční zatížení | min. až 50 000 stran |
| Tiskové jazyky | PCL5, PCL6, Postscript3 |
| Oboustranný tisk | automatický duplex / duplexní jednotka |
| Automatický podavač (ADF) | podavač s kapacitou min. 50 listů a rychlostí skenování min. 20 obrazů / min. |
| Skenování do | klient - počítač, e-mail, SMB |
| Zásobníku papíru | min. 250 listů |
| Víceúčelový zásobník papíru | min. 50 listů (prioritní automatický ruční podavač) |
| Podporované formáty papíru | A6 – A4 (zásobník i prioritní podavač) |
| Kapacita tonerové kazety | min. 9 000 stran při 5% pokrytí dle standardu ISO/IEC 19752 |
| Typ tonerové kazety | all-in-one, tonerová kazeta typu vše v jednom, tzn. tonerový zásobník, včetně optického válce (jednotky) a odpadníku v jednom kuse |
| Displej tiskárny | Displej pro nastavení a ovládání tiskárny |
| Rozhraní a připojení | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-T |
| Podpora operačních systémů | Windows 7, 8, 10 (vše v 32 i 64 bit verzi), Linux, Unix |

Účastník zadávacího řízení ……………………………... (doplní účastník zadávacího řízení) tímto stvrzuje,

že veškeré shora uvedené Minimální technické podmínky jeho nabídka splňuje.

V…………………., dne………………….. 2019

…………………………………..

razítko účastníka

označení oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby