Příloha č. 1 - Technická specifikace

Požadavky na PC a LCD monitor

| PC SFF |
| --- |
| Název parametru | Požadované parametry | Nabídnuté parametry |
| Typ | Napište značku a přesné typové označení počítače |  |
| Procesor | Výkon v passmark CPU mark min. 6300 bodů - viz www.passmark.com, (min. intel 4gen.). Výrobce procesoru stejný jako výrobce chipset na zákl. desce |  |
| Paměť RAM | min. 8 GB, min. 1600 MHz, možnost rozšíření na 16 GB |  |
| Pevný disk | min. 128 GB, SSD |  |
| Optická mechanika | Ano, DVD+-RW |  |
| Grafická karta | Integrovaná |  |
| Audio | Integrované na základní desce, porty pro mikrofon a sluchátka vyvedeny vzadu a i na přední části skříně |  |
| Komunikace | Ethernet 1Gb (10/100/1000) |  |
| Porty | 2 x grafický výstup – VGA, DVI nebo HDMI nebo Display port, min. 8 x USB (z toho 4x USB 3.0), minimálně 2 USB porty vyvedené na přední části skříně |  |
| Sloty | 1 x PCIe x16 1 x PCIe x1 |  |
| Operační systém | Operační systém kompatibilní s naší stávající sítí a možnosti přihlašování do domény Microfocus eDirecotry v nejnovější verzi. Naše síť je konfigurována na Windows 10 Pro x64 CZ mutace. |  |
| Licence | Windows Server 2019 Cal Device (pro krajské zdravotnické zařízení) |  |
| Čtečka paměťových karet | NE |  |
| Klávesnice | Ano, drátová, USB, standardní rozložení kláves. (Plnohodnotné - samostatné klávesy F1-F12, plnohodnotný numerický blok) |  |
| Myš | Ano, drátová, optická nebo laserová, USB |  |
| Provedení skříně | Malý desktop (Small Form Factor), který umí pracovat v horizontální i vertikální poloze, beznástrojová výměna komponent, možnost uzamčení skříně |  |
| Zdroj | Odpovídající sestavě, účinnost alespoň 85 % (certifikovaný 80PLUS Bronze) |  |
| Záruka | Minimálně 3 roky |  |
| Servis | Možnost zásahu zadavatele do PC v záruční době bez ztráty záruky. |  |
| Ovladače | Ovladače k PC musí být dostupné na stránce výrobce PC. Uveďte adresu. |  |
| Ostatní | PC mohou být nové i repasované |  |

| LCD MONITOR |
| --- |
| Název parametru | Požadované parametry | Nabídnuté parametry |
| Typ | Napište značku a přesné typové označení monitoru |  |
| Velikost obrazovky | Min. 23,8" |  |
| Poměr stran | 16:9 |  |
| Rozlišení | 1920 x 1080 |  |
| Odezva | 5 ms nebo nižší |  |
| Jas | min. 250 cd/m2 |  |
| Porty | VGA, DVI nebo HDMI nebo Display port včetně kabeláže pro digitální připojení k nabízenému počítači |  |
| Výškově nastavitelný | Monitor musí být výškově nastavitelný |  |
| Záruka | Minimálně 2 roky |  |
| Ostatní | LCD Monitory musí být nové a nepoužité |  |

| Položka | Počet kusů |
| --- | --- |
| PC SFF | 60 |
| LCD monitor | 60 |
| Windows Server 2019 Cal Device | 60 |