### Příloha č.1- Technická specifikace

Systém pro nepřímou srdeční masáž určený k zajištění účinných, setrvalých a nepřerušovaných kompresí při nepřímé srdeční masáži, podle směrnic ERC ( Evropská rada pro resuscitaci). Určen hlavně pro použití u dospělých pacientů v terénu/mimo nemocnici. Systém musí umožňovat přenos dat po zákroku z přístroje do PC pro jejich pozdější analýzu (obsahují údaje o přístroji, časový průběh kompresí, souhrnné časové údaje o práci uživatele, atd.).

- 3 ks systém pro komprese hrudníku včetně brašny/batohu a držáku na stěnu

Je požadováno:

  - píst s přísavkou určenou ke stabilizaci kompresního bodu

  - frekvence nad 100 kompresí/min.

  - hloubka komprese 45 – 53 ± 2 mm

  - rozměry v sestaveném stavu: max 60x55x25, v batohu: max. 60x35x30cm

  - snadná přenositelnost přístroje (jedna osoba) - hmotnost celého systému do 10 kg

  - možnost použití v sanitním vozidle i vrtulníku

  - možnost souběžného použití 12-ti svodového EKG, jednorázových elektrod pro defibrilaci i ventilace pacienta

  - přenos dat po případu Bluetooth technologie

Součástí dodávky bude příslušenství:

  - 2 ks dobíjecí baterie (1 ks v přístroji 1 ks náhradní)

  - napájecí kabel (adaptér) umožňující dobíjení baterie v přístroji ze zdroje 230V nebo 12V (požadujeme oba způsoby)

  - prohlášení o shodě v českém jazyce

  - manuál k obsluze v českém jazyce (elektronický i tištěný)

  - pevný batoh z polykarbonátu pro transport přístroje

  - držák do vozidla