## Technické podmínky- Technická specifikace předmětu plnění (zboží)

Dodávané zboží musí být nové, tj. nepoužité. Dodávané zboží - rádiová komunikační zařízení, musí splňovat legislativní požadavky umožňující jejich rádiový provoz na území České republiky.

### Vozidlová radiostanice včetně tlačítkového mikrofonu

### Specifikace:

- Režim činnosti: DMR nepravý (pseudo) trunking bez řídicího kanálu – rádiový uživatelský terminál

- Frekvenční pásmo 136 až 174 MHz

- Citlivost přijímací části v digitálním režimu (sensitivity 5% BER): alespoň 0.16 µV nebo lepší

- Tříbarevný LED indikátor zobrazující provozní stavy radiostanice

- Grafický barevný displej, menu a ovládací rozhraní displeje v českém jazyce (možnost uživatelsky editovat nastavení pro scan, podsvícení displeje, editace volacího seznamu, atd.)

- Je požadována dodávka varianty radiostanice s vozidlovým vícetlačítkovým mikrofonem včetně jeho závěsu (kompaktní ruční smart mikrofon s klávesnicí, která dovoluje přímé zadání individuální volby, přístup k funkcím signalizace, možnost editace volacího seznamu radiostanice, možnost editace SCAN seznamu, přístup do menu radiostanice atd.; na boční straně mikrofonu jsou tři programovatelná funkční tlačítka)

- Vestavěný reproduktor v ovládací hlavici

- Radiostanice v provedení bez dělené montáže

- Další funkce: automaticky předávaná identifikace vysílající stanice, zobrazování čísla nebo jména volajícího, zobrazování čísla nebo názvu skupiny ve které je veden hovor; sestavení individuálního nebo skupinového hovoru a možnost sledování více hovorových skupin na jedné kanálové pozici; výběr volaného ze seznamu čísel nebo možnost přímé volby z klávesnice mikrofonu; odesílání textových zpráv do 140 znaků na jinou stanici nebo skupinu stanic výběrem ze seznamu přednastavených zpráv; základní a rozšířená (RSA4) úroveň šifrování hovorů

- Počet kanálů min. 999

- Hmotnost max. 2000 g

- Vysílací výkon min. 23 W

- Rozměry max 55 x 190 x 210 mm

- Krytí radiostanice IP54, US MIL-STD 810 C-G

### Příslušenství – montážní sada pro dělenou montáž vozidlové radiostanice včetně propojovacího kabelu

### Specifikace:

- kryt na čelní stranu radiostanice, kryt na zadní stranu ovládacího panelu radiostanice s montážním držákem, plochý flex vodič, montážní plastový nástroj, spojovací materiál

- propojovací kabel mezi ovládací panel a radiostanici; délka propojovacího kabelu 5m

### Příslušenství – sada ovládacího panelu do ruky vozidlové radiostanice

### Specifikace:

- sada umožňuje montáž a použití vozidlové radiostanice v místech s omezeným prostorem

- sada obsahuje kompletní ovládací panel s displejem rozšířený o numerickou klávesnici s integrovaným PTT a mikrofonem

- propojovací kabel 3 m s adaptérem na vozidlovou radiostanici

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Ruční radiostanice

Specifikace:

- Režim činnosti: DMR nepravý (pseudo) trunking bez řídicího kanálu – rádiový uživatelský terminál

- Frekvenční pásmo 136 až 174 MHz

- Citlivost přijímací části v digitálním režimu (sensitivity 5% BER): alespoň 0.14 µV nebo lepší

- LED indikátor provozních stavů

- Grafický barevný displej (minimálně 4 řádky), menu a ovládací rozhraní displeje v českém jazyce, automatické přizpůsobení světelným podmínkám

- Plnohodnotná klávesnice s rozložením kláves 3x4

- Počet kanálů min. 999

- Hmotnost max. 350 g

- Vysílací výkon min. 4 W

- Rozměry max 140 x 60 x 40 mm

- Krytí radiostanice IP57 nebo lepší, US MIL-STD 810 C-G

Součástí dodávky ruční radiostanice je:

- Anténa pro pásmo VHF

- Baterie Li-Ion (inteligentní) s kapacitou alespoň 1600 mAh s technologií odstranění paměťového efektu, možnost inicializace před nabíjením, sledování nabíjecích cyklů, odhad počtu cyklů do konce životnosti

- Klips pro uchycení radiostanice za opasek

- Krytka konektoru externího audia

- Inteligentní stolní nabíječ pro delší životnost baterie se síťovým zdrojem 230 V; nabíjení s možností inicializace baterie, vybití, sledování nabíjecích cyklů nebo odhad počtu cyklů do konce životnosti baterie; rozměry max. 150x100x60 mm, hmotnost max. 210 g

### Příslušenství –  baterie Li-Ion (inteligentní) k ruční radiostanici

### Specifikace:

### kapacita alespoň 2200mAh s technologií odstranění paměťového efektu, možnost inicializace před nabíjením, sledování nabíjecích cyklů, odhad počtu cyklů do konce životnosti

### Příslušenství – nylonové pouzdro k ruční radiostanici

### Specifikace:

- pouzdro z nylonové tkaniny a kožených doplňků s okem pro 3" opasek, pouzdro je určeno pro radiostanice vybavené displejem a klávesnicí

### Příslušenství – oddělený reproduktor s mikrofonem + 3,5mm jack

### Specifikace:

- externí audio sada spojující mikrofon a reproduktor v jednom

- 3,5mm jack pro připojení  externího sluchátka

- krytí IP54

- 12 pin boční systémový konektor pro ruční radiostanici

- hmotnost max. 200g, rozměry max. 60x65x30 mm

### Příslušenství – sluchátko odděleného reproduktoru s mikrofonem

### Specifikace:

- sluchátko s průhledným zvukovodem určené pro připojení k externí sadě odděleného mikrofonu s reproduktorem pomocí mono 3,5 mm jack konektoru

- po připojení tohoto sluchátka se vypíná hlasitý reproduktor v externí audio sadě a přijímaný hovor je slyšet pouze ze sluchátka

### Příslušenství – stolní 6 pozicový displejový inteligentní nabíječ

### Specifikace:

- inteligentní nabíječ s 6 pozicemi a displeji pro nabíjení a údržbu baterií

- zajišťuje delší životnost baterií radiostanic

- dovoluje nabíjet i standardní NiMH baterie

- nabíječ dovoluje nabíjení s možností inicializace, vybití atd. až pro 6 kusů baterií najednou

- zobrazuje stav činnosti pro každou jednotlivou pozici / baterii, informace o její předpokládané životnosti, počtu nabíjecích cyklů, její aktuální kapacitě, seriovém čísle atd.

- stav procesů je indikován LED diodou

- rozměry max. 300 mm x 450 mm x 160 mm

- hmotnost max. 4000g

### Příslušenství – programovací kabel pro ruční radiostanici

### Specifikace:

- kabel pro programování digitálních přenosných radiostanic

- konektory: USB/boční konektor externího příslušenství radiostanice

- použití pro nastavení, změnu veškerých parametrů, změnu (update/recover) firmware radiostanice společně se servisním SW

### Příslušenství –software (licence) pro programování digitální radiostanice

### Specifikace/vlastnosti:

- umožňuje nastavení, změnu veškerých parametrů, změnu (update/recover) firmware radiostanic

- software pro servisní nastavení parametrů radiostanic

- software pro sledování provozu radiostanic

- SW musí pracovat minimálně na platformě Microsoft® Windows® 7 a vyšší, Microsoft® Internet Explorer®, verze 6 a vyšší, HW požadavky – USB port, celkově alespoň 550 MB volného prostoru na pevném disku

Počty ks:

| Název komponenty | Odkaz na TS | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| Vozidlová radiostanice - varianta s tlačítkovým mikrofonem | 1.1 | 20 |
| Příslušenství: |
| Sada pro oddělenou montáž | 1.2 | 5 |
| Sada ovládacího panelu do ruky | 1.3 | 4 |
| Ruční radiostanice - součástí dodávky stanice je: inteligentní nabíječ; baterie LiIon; anténa VHF; klips na opasek; krytka konektoru externího audia | 1.4 | 100 |
| Příslušenství: |
| Baterie LiIon min. 2200mAh | 1.5 | 100 |
| Nylonové pouzdro | 1.6 | 100 |
| Oddělený reproduktor s mikrofonem + 3,5mm jack | 1.7 | 17 |
| Sluchátko odděl.reproduktoru s mikrofonem | 1.8 | 5 |
| Stolní 6 pozicový displej.nabíječ | 1.9 | 1 |
| Programovací kabel pro ruční radiostanici | 1.10 | 6 |
| Software pro programování radiostanic | 1.11 | 6 |