Příloha č.1- Technická specifikace

Vozidlo určené pro rychlou přepravu zdravotnických pracovníků a pro neodkladnou přepravu zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytování neodkladné péče ve smyslu vyhlášky č. 296/2012 Sb., hlava I., kapitola „B“. Vozidlo lze mimořádně využít i k přepravě lehce raněných z místa hromadného neštěstí a podobně.

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li níže uvedeny odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele s dovětkem „například“, slouží tyto pouze jako příklad vymezení uživatelských standardů. Dodavatelé jsou oprávněni dodat z důvodu ochrany hospodářské soutěže i jiné výrobky a zařízení, která svými standardy budou odpovídat níže uvedeným.

Jsou-li níže uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce či dodavatele, pak jedině z důvodu nezbytné a  nezaměnitelné kompatibility s  vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými. To znamená, že konkrétně uvedená zařízení či výrobky musí např. pasovat do držáků v jiných, např. záložních vozidlech nebo vozidlech užívaných na jiném výjezdovém stanovišti a musí vzájemně technicky spolupracovat.

Specifikace vozidla:

Vozidlo kategorie N1/M1

Druh vozidla - polokombi

Emisní třída EURO 6d-TEMP

Motor vznětový

Výkon motoru minimálně 140 kW

Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 8,5 litrů / 100 km

Převodovka automatická minimálně 7 stupňů

Pohon všech kol 4x4

Světlá výška zvýšená pro provoz na nekvalitních vozovkách

Celková hmotnost do 3 500 kg

Rozvor minimálně 3 200 mm

Celková délka vozidla minimálně 5 130 mm

Rozměry nákladní ložné plochy minimálně: 1600/1200/1200 mm – délka/šířka, výška

Brzdy hydraulické dvouokruhové

Všechny brzdy kotoučové

Systém ESP (včetně ABS, BAS, ASR, EBV)

Komfortní odpružení

Posilovač řízení

Akumulátor minimálně 95 Ah

Alternátor minimálně 250 A

Asistent pro rozjezd do kopce

Asistent sledování pozornosti

Asistent pro potlačení vlivu bočního větru

Aktivní parkovací asistent

Celková obsaditelnost min. 5 osob (s možností rozšíření na 8  osob)

Rozmístění sedadel: 2 + 3 (s možností rozšíření až na 8 sedadel s ukotvením do podlahy;  druhá rozšiřující řada sedadel  za řidičem  (6-8) není součástí dodávky)

Zadní řada sedadel vyjímatelná

Airbag řidiče a spolujezdce s předpínači pásů

U řidiče, spolujezdce a v zadní části vozidla airbagy okenní

Sedadlo řidiče i spolujezdce seřiditelné

Madla pro řidiče a spolujezdce

Madla v prostoru pro cestující

Okna řidiče a spolujezdce elektricky ovládaná

Střední okna vpravo i vlevo pevná

Determální tmavé prosklení

Tónovaná skla vzadu, černá

AM/FM Rádio s funkci Bluetooth handsfree

Reproduktory vpředu a vzadu dvoupásmové

Dveře posuvné vpravo

Dveře posuvné vlevo

Dveře zadní výklopné

Okno v zadních dveřích se stěračem a ostřikovačem

Systém zabezpečení nákladu, upínací lišty

Obložení stěn včetně nákladového prostoru originál od výrobce

Střecha čalouněná

Volant s možností nastavení výšky a sklonu

Volant multifunkční kožený s palubním počítačem

Sdružený přístroj metrický

Zpětná vnější zrcátka vyhřívaná, elektricky seřiditelná

Vnitřní zpětné zrcátko

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Imobilizér

Aktivní parkovací asistent vpředu i vzadu (včetně couvací kamery)

Klimatizace a tepelný výměník do prostoru pro cestující

Determální sklo okna

Klimatizace s automatickou regulací

Pylový filtr

Varovné znamení nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče

Varování zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce

Ukazatel vnější teploty na přístrojovém panelu

Otáčkoměr

Tempomat

Kontrolka hladiny kapaliny do ostřikovačů

Ukazatel servisních intervalů

Servisní interval minimálně 20 000 km

Nádrž paliva minimálně 70 l

Nádrž na Ad-Blue minimálně 22L

Systém inteligentního osvětlení vozovky (LED technologie světlometů)

Komunikační modul LTE

Dvě čtecí světla na stropě vpředu, světlo v zavazadlovém prostoru

Světlo v interiéru vzadu

V dosahu spolujezdce elektrická zásuvka 12V pro PC apod.

Zásuvky 12V pro zadní řadu sedadel, vpravo i vlevo

Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru

Schránka před spolujezdcem uzamykatelná

Vzadu nahoře třetí brzdové světlo

Šroubovatelné tažné oko vpředu i vzadu

Vozidlo vybaveno odnímatelným tažným zařízením s koulí ISO 50 na 2500 kg

Upevňovací body ve střešním rámu

Měření tlaku v pneumatikách bezdrátové

Ve vozidle kompletní plnohodnotné rezervní kolo

Ve vozidle základní výbava + lano, lékárnička, trojúhelník, výstražná vesta 5 kusů

Alu disky na vozidle s pneumatikami odpovídajících rozměrů

Veškeré štítky a dokumentace v jazyce českém

Barevné provedení:

Barva karoserie bílá

Na zadních blatnících označení ve smyslu jednotného vizuálního stylu MSK, provedení velikosti max. 400 x 600 mm

Na obou předních blatnících a na zadních dveřích volací znak radiostanice v barvě černé, výška písma 100 mm

Na střeše volací znak radiostanice v barvě černé, výška písma 150 mm

Výstražná zařízení:

Ve výstroji vozidla pevně vestavěná siréna o výkonu min. 100 W, prvotně zapojená přes prosvícený (kontrolka) vypínač na přístrojové desce, další ovládání na volantu tlačítkem klaksonu

V držáku v kufru vozidla bezpečně uložený magnetický maják provedený v LED technologii, magnetická příchytka na střechu vozidla spolehlivě do rychlosti 150 km/hod. Napájení majáku přes přidanou zapalovačovou zásuvku na levém „B“ sloupku nahoře, zásuvka zapojena přes prosvícený (kontrolka) vypínač na přístrojové desce.

Na předním okně dole vevnitř a zadním okně nahoře vevnitř odstíněná výstražná modrá a červená LED světla (vlevo ve směru jízdy červené), technologie osazené tak, aby při použití nedocházelo k oslnění posádky. V přední masce vozidla jsou osazena dvě výstražná modrá a červená LED světla (vlevo ve směru jízdy červené) tak, aby byla v co největší vzdálenosti od sebe s minimálním zásahem do masky (řezání, apod.). Tato zařízení jsou napájena společným vypínačem se zásuvkou pro magnetický maják.

Prostředky pro spojení:

Dodání a montáž pevně zabudované antény, držáku a napájení radiostanice pracující v pásmu 160 MHz kompatibilní s radiosítí zadavatele (radiostanici vč. sady ovládacího panelu do ruky dodá zadavatel – MOTOTRBO DM4600)

Integrovaná handsfree pro mobilní telefon (jako součást vozidla)

Ruční radiostanice MATRA TPH 900 (možnost uložení a dobíjení (12 V) v zavazadlovém prostoru – stanici i dobíječ dodá zadavatel)

Další vybavení:

- Montáž přední sledovací kamery se záznamem, instalace na čelní sklo za zpětné zrcátko bez omezení výhledu řidiče i spolujezdce, kamera napojena do napájecí jednotky s ochranou proti vybití akumulátoru vozidla (kameru i napájecí jednotku dodá zadavatel)

- Skrytá montáž v přístrojové desce sledovací jednotky „ONI systém“ včetně antény. Požadována je montáž včetně zapojení. Jednotku je nezbytné správně nasměrovat, upevnit a zapojit pro možnost sledování aktivace majáků. Konkrétní typ uveden z důvodu nezbytné kompatibility s užívaným systémem sledování vozidel.  Jednotka musí být napojena na systém výstražného zařízení – možnost zaznamenání zapnutí/vypnutí zvlášť majáků a zvlášť použití sirény (jednotku dodá zadavatel)

- Montáž mobilního zařízení sloužícího pro navigaci na místo události - autonavigace; (mobilní zařízení bude napojeno na sledovací jednotku pomocí USB kabelu; součástí dodávky bude i montáž držáku navigace včetně zajištění skrytého napájení vyvedeného z přístrojové desky. Držák bude součástí dodávky navigační jednotky; lze umístit přísavkou na sklo (mobilní zařízení – navigaci – dodá zadavatel)

Dodání a montáž přenosný hasicí přístroj 2 kg s „čistým hasivem FE 36“ (umístění v nákladovém prostoru).

Dodání a montáž dobíjecí svítilny 12V s držákem, umístění v nákladovém prostoru.

Upevňovací popruhy na uchycení zdravotnického materiálu o vyšší hmotnosti (umístění v nákladovém prostoru).

Upevňovací síťový program na uchycení dalšího zdravotnického materiálu (umístění v nákladovém prostoru).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vozidlo jako celek musí splňovat předpisy dané pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, musí být nové, nepoužívané, rok výroby 2019 a výše.

K vozidlu musí být dodány veškeré doklady potřebné k řádnému přihlášení do registru silničních vozidel.

Veškeré návody na použití budou dodány v českém jazyce.